К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ

ГИПСА В ВОДЕ (25° C)

А. Л. Лебедев.

Большая часть экспериментальных исследований растворимости гипса в воде проводились в статических условиях. Свободное течение реакции "приводило" процесс растворения из области недосыщения в область насыщения раствора растворенным гипсом (Cm↑). Разброс значений величины Cm↑ в подобных условиях  определяется многими факторами: способностью гипса давать пересыщенные растворы, интенсивностью  перемешивания раствора, присутствием в частицах нерастворимых примесей, размером частиц гипса и их подготовкой к опыту и т.д. [1]. Полученные таким образом значения величины Cm↑  могут рассматриваться только в качестве минимальных величин, точное определение которых возможно при аналогичном переходе из области пересыщения (“пересыщение” → “насыщение”, т.е. Cm↓) [2]. В большей части работ определялись значения величины Cm↑ при 25°C. Данные величины Cm↓  практически отсутствуют.

Цель исследования – оценка факторов влияющих на растворимость гипса в воде   при 25°C. Значения величин Cm↑ и  Cm↓ предполагается использовать при схематизации процесса растворения загипсованных пород подземными водами  в моделях массопереноса.

- В докладе анализируются данные более 20 наиболее известных работ, в которых определялись значения величины Cm↑ (25°C). Для условий растворения природного или искусственного гипса в дисперсном состоянии представлена гистограмма распределения значений величины Cm↑ и обсуждается ее зависимость от величины зерен гипса (r).

- Рассматриваются результаты определения величины Cm↑ и Cm↓ при растворении природного гипса в виде плоской поверхности [3]. В этой работе использовались более 15 литологических разностей, представленных практически чистыми гипсами. Образцы были отобраны с прибрежной зоны Камского водохранилища (P1ir)  и из керна скважин (интервал 10 - 70 м) в районе р. Кафирниган (N1kf1, Республика Таджикистан). Длительность процесса растворения гипса - от нескольких часов до одного года. Разница в  значениях величин Cm↑ и Cm↓:1-2%. Влияние экспериментальных условий на величину Cm↑ установить не удалось.

- Учитываются данные полученные в результате теоретических расчетов выполненных с учетом комплексообразования на основании теории Дебая–Хюккеля.

Выводы: значения величины растворимости гипса в воде при 25°C (Cm↑) составляют диапазон  от 0.0142 до 0.0181 моль/л. По-видимому, подобный разброс значений  Cm↑ (более 20%) является результатом суммарного влияния таких факторов, как: соотношение объем раствора/масса гипса, скорость перемешивания раствора, размер зерен гипса, его подготовка к исследованиям и т.д.

В условиях растворения дисперсного гипса при r < 0.2-0.5 мкм величина Cm↑ достигает наибольшего своего значения, а при r > 2 мкм практически перестает зависеть от размеров частиц. В последнем случае среднее значение  Cm↑ ≈  (0.0152 ± 1%) моль/л. Данные аналитических расчетов растворимости частиц гипса согласуются с экспериментальными только при r > 1-2 мкм.

В случае растворения гипса в виде плоской природной поверхности расхождение между величинами Cm↑ и Cm↓ не превышает точности самих определений.

При моделировании процесса массообмена загипсованных пород с подземными водами значения величин Cm↑ и Cm↓ учитываются с точностью не лучшей, чем  ± 1% и определяются экспериментально, в условиях растворения поверхности гипса близкой к природной.

1. Хамский Е. В. Пересыщенные растворы. Л., Наука, 1975, 100 с.

2. Hardie L. A. The gypsum-anhydrite equilibrium at one atmosphere pressure//Amer. Miner.

1967. V.52. Jan.-Feb. P.171-200.

3. Лебедев А. Л.,  Лехов А. В. Кинетика растворения природного гипса в воде при  5 –

25(С // Геохимия. 1989. N6. C. 865-874.