Построение математической модели гидроэлектрического поляризационного преобразователя расхода в открытых каналах на базе экспериментального исследования

# Мамолина Анна Петровна

# Аспирант

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Балаковский институт техники, технологии и управления

механический факультет, Балаково, Россия

E-mail: anutka_adm@mail.ru

Для построения математической модели преобразователя расхода (ПР) проведен полный факторный эксперимент [1], в котором в качестве факторов приняты следующие величины: х1 - напряжение питания, подаваемое на рабочий электрод, В; х2 - расстояние между электродами, см; х3 - угол между электродами.

Параметром оптимизации является крутизна статической, характеристики. Для исследуемого ГЭПР область определения факторов следующая: х1 - 10 ( 80 В; х2 – 0,5 ( 12 см; х3 - 0( ( 45(. Результаты эксперимента представлены в таблице 1. Imax - ток, измеряемый при нулевом расходе воды Q0 = 0 см3/с; Imin - ток, измеряемый при расходе воды Qmax = 41.7 см3/с. Определим  коэффициенты линейной модели (функция отклика):

у = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3,

Коэффициенты определим по следующей формуле:

.

Таблица 1

Результаты экспериментов

| № опыта | U, В | d, мм | (( | Imax, мА | Imin, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 80 | 120 | 0 | 27,8 | 26,2 | 27 | 26,4 | 22,2 | 21,5 | 22,9 | 22,4 |
| 2 | 10 | 120 | 0 | 13,6 | 13,3 | 12,8 | 13 | 12,1 | 12 | 11,9 | 12,1 |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 15,2 | 15,1 | 15 | 15 |
| 4 | 80 | 5 | 0 | 36,8 | 36,1 | 36,5 | 36,3 | 33 | 33,2 | 33,4 | 33,1 |
| 5 | 80 | 120 | 45 | 37 | 36,8 | 36,6 | 37 | 34 | 33,5 | 33,6 | 33,7 |
| 6 | 10 | 120 | 45 | 6,2 | 6,9 | 6,5 | 6,5 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,4 |
| 7 | 80 | 5 | 45 | 33,2 | 33 | 33,1 | 32,9 | 28,6 | 29 | 27,9 | 28,5 |
| 8 | 10 | 5 | 45 | 15,1 | 14,8 | 15 | 15,2 | 14,1 | 14,3 | 14,2 | 14,3 |

Линейная модель имеет вид:

у = 0.175 + 0.035(х1 - 0.0308(х2 + 0.0318(х3.

Анализ модели [2],  позволяет сделать следующие выводы:

- так как коэффициент b1 имеет наибольшее значение, то фактор х1 (напряжение между электродами) более чем другие факторы влияет на параметр оптимизации;

2) коэффициенты b1 и b3 имеют знак плюс, следовательно с увеличением факторов х1 (напряжение между электродами) и х3 (угол между электродами) параметр оптимизации должен увеличиваться. Коэффициент b2 имеет знак минус, значит фактор х2 (расстояние между электродами) оказывает отрицательное влияние на параметр оптимизации;

3) данные выводы соответствуют физической природе эксперимента.

Результаты обработки экспериментальных данных следующие: однородность дисперсий определена с помощью критерия Фишера, полученная величина сравнивается с табличной величиной F-критерия.

.

Табличное значение F-критерия равно 9.3 при уровне значимости 0,95. Следовательно, дисперсии однородны. Дисперсия параметра оптимизации:

,

где 	i = 1, 2, ..., N;    q = 1, 2, ..., n.

Дисперсия адекватности (S2ay):

=.

Для проверки адекватности модели используется F-критерий Фишера, который определяется по формуле:

.

Табличное значение F-критерия для f1 = 4 и f2 = 3 равно 9.1. Так как рассчитанное значение не превышает табличного, то модель можно считать адекватной. Дисперсия коэффициента регрессии:

.

Доверительный интервал bj

=.

Коэффициент значим, если его абсолютная величина больше доверительного интервала.

(b0) = 0.175; (b1) = 0.035; (b2) = - 0.0308; (b3) = 0.0318.

Можно сделать вывод о том, что все коэффициенты значимы.

Выбран лучший опыт из предыдущей серии и проведен повторный эксперимент для построения статической характеристики. Данные повторного эксперимента (средние значения трех параллельных опытов) занесены в таблицу 2 .

Таблица 2

Экспериментальные данные

|  | 0 | 16.7 | 31.2 | 41.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19.2 | 14.5 | 12.2 | 11.1 |

Крутизна статической характеристики равна:

,

где: (I = Imax - Imin; (Q = Qmax - Q0.

Литература

- Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. М.: Наука, 1976.

- Жирабок А.Н. Планирование эксперимента для построения математических моделей // Соросовский образовательный журнал, Серия 7, 2001. No. 9. С.121-127.

Слова благодарности

Хочу выразить благодарность своему научному руководителю доценту кафедры «Технология и автоматизация машиностроения» к.т.н. Г.М. Садчиковой (БИТТУ, филиал СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Балаково).