Изменение способов иммобилизации фермента для разработки высокочувствительного биосенсора для определения лактата

Мчедлишвили Медея Михайловна

Аспирантка 1 г/о

Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова, Химический Факультет, Москва, Россия

E-mail: medico.mchedlishvili@gmail.com

Разработка высокочувствительных, надёжных и экспрессных методов мониторинга лактата представляет большой интерес для клинической диагностики (гипоксия тканей) и спортивной медицины (концентрация лактата - маркёр эффективности тренировок).

Для определения лактата широко используют биосенсоры с иммобилизованным на них ферментом – лактатоксидазой [1]. При этом детектирование осуществляется через определение пероксида водорода, выделяющегося в ходе ферментативной реакции. Одними из наиболее эффективных датчиков на пероксид водорода считаются электроды, модифицированные Берлинской Лазурью, которые позволяют избирательно определять пероксид водорода по реакции его восстановления в присутствии кислорода [2]. Впервые использование электродов, модифицированных Берлинской лазурью, для разработки биосенсоров было показано в нашей лаборатории в 1994 г. [2].

До настоящего времени лактат определяли в крови. Актуальным вопросом являлось введение неинвазивной диагностики и, так как ранее в нашей лаборатории была установлена корреляция концентрации лактата в крови и в поте, была поставлена задача улучшить аналитические характеристики датчика на лактат для дальнейшего использования биосенсора для непрерывного мониторинга лактата в поте.

***

В ходе данной работы были подобраны оптимальные условия и состав мембраны, наносимой на планарный электрод, модифицированный Берлинской Лазурью, для улучшения аналитических характеристик биосенсора для определения лактата. Создан датчик на лактат с диапазоном определяемых концентраций от 5×10-6 до 5×10-3 М и чувствительностью 270 mA/M×cm2, что демонстрирует увеличение чувствительности биосенсора по сравнению с ранними аналогами почти в 10 раз. При этом фермент был иммобилизован в плотную мембрану Siloxan. Дальнейшие исследования направлены на пролонгирование диапазона определяемых концентраций в область более высоких значений для непрерывного измерения лактата в неразбавленном поте у спортсменов в процессе тренировок.

Литература

- Karyakin A.; Gitelmacher O.; Karyakina E. A. High-Sensitive Glucose Amperometric Biosensor Based on Prussian Blue Modified Electrodes.// Anal. Letters. 1994. V. 27. P. 2861-2869.

- Karyakin A.A. Prussian Blue and its analogues: Electrochemistry and Analytical applications (review). // Electroanalysis. 2001. V. 13. Р. 813-819

Работа выполнена при финансовой поддержке госконтракта № 14.740.11.1374 Министерства образования и науки РФ.