Уравнение состояния циркония для моделирования воздействия мощного излучения на вещество

Давыдов Роман Вадимович

Студент

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, институт прикладной математики и механики, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: romanvproze@gmail.com

Результаты, полученные на основании фундаментальных исследований в области физики высоких плотностей энергии, имеют множество практических применений в различных отраслях промышленности и энергетики. Круг задач, которые решают различные исследователи и разработчики новых технологий, очень широк, начиная от простой обработки металлов лазерным излучением до проблем с термоядерным синтезом. Особенно быстро развиваются направления, связанные с воздействиями мощного излучения на вещество [3]. Проведение экспериментальных исследований часто является дорогостоящим процессом и требует, как специального оборудования, так и привлечения значительного числа обслуживающего персонала, причем вероятность получения в них положительного результата не высока. Это объясняется тем, что сложен эксперимент, и его проведение зависит от большинства мало связанных между собой факторов и условий. Поэтому перед тем как проводить дорогостоящие и трудоемкие экспериментальные исследования необходимо на основе теории и компьютерного моделирования оценить будущие возможные результаты, на основании чего сделать вывод о целесообразности исследований в этом конкретном направлении, особенно если теория и моделирование показывают отсутствие возможного положительного результата.

Цирконий и его сплавы являются важнейшими элементами активных зон атомных энергетических реакторов. Это объясняется очень малым сечением захвата тепловых нейтронов, хорошей стойкостью к коррозии и высокой температурой плавления [2]. Для повышения эффективности и безопасности атомной энергетики требуется улучшение функциональных свойств конструкционных материалов. В связи с этим сейчас идет активное исследование циркония и материалов на основе его [1, 4].

Более того, цирконий в силу высокой стойкости к воздействию биологических сред и отличной биосовместимости так же нашел свое применение в протезировании. В стоматологии керамика на основе диоксида циркония является материалом для изготовления зубопротезных изделий. Причем в процессе создания протезов часто применяется воздействие на материал лазерного излучения [5].

Для успешного моделирования воздействия мощного излучения на цирконий необходимо знание термодинамических свойств вещества в широком диапазоне температур и давлений. Таким образом, существует потребность в создании широкодиапазонного уравнения состояния этого металла, что и является целью данной работы.

Литература

- Востриков А. А., Дубов Д. Ю., Сокол М. Я. Свойства наноструктурированного оксида, образующегося при окислении циркониевого проводника сверхкритической водой // ПЖТФ. 2014. Т. 40, № 7. С. 16-24.

- Дуглас Д. Металловедение циркония. Москва: Атомиздат, 1975, 360 c.

- Макаров Г. Н. Применение лазеров в нанотехнологии: получение наночастиц и наноструктур методами лазерной абляции и лазерной нанолитографии // УФН. 2013. Т. 183, № 7. С. 673-718.

- Чернов И. П., Пушилина Н. С., Березнеева Е. В., Лидер А. М., Иванова С. В. Исследование влияния водорода на свойства модифицированного импульсным электронным пучком циркониевого сплава Zr1%Nb // ЖТФ. 2013. Т. 83, № 9. С. 38-42.

- Delgado-Ruíz R. A., Calvo-Guirado J. L., Moreno P., Guardia J., Gomez-Moreno G., Mate-Sánchez J. E., Ramirez-Fernández P., Chiva F. Femtosecond laser microstructuring of zirconia dental implants // J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2011. Vol 96. Issue 1. Pp. 91-100.