Динамика внутриглазного давления при различной геометрии лазерного воздействия на склеру глаза минисвиньи в паралимбальной области

Чашечкин Д.Е.1, Баум О.И.2

1студент,2с.н.с. к.ф.-м.н.

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2ФГБУН «Институт проблем лазерных и информационных технологий РАН»,

Москва-Троицк, Россия
1E–mail: de.chashechkin@physics.msu.ru

2E–mail: baumolga@gmail.com

Ведущей причиной слабовидения и слепоты во всем мире является глаукома, а уровень внутриглазного давления (ВГД) служит доказанным фактором ее развития и прогрессирования, поэтому важно научиться снижать уровень ВГД [1].

Рядом авторов было показано, что повышение гидропроницаемости склеры, из которого следует увеличение оттока внутриглазной жидкости, в действительности снижает уровень ВГД. Этого эффекта удалось достигнуть путем неоднородного нагрева склеры неразрушающим импульсно-периодическим лазерным излучением на длине волны 1,56 мкм [1]. В результате было высказано предположение, что появляющиеся при этом неравномерные термомеханические напряжения коллагеновых волокон могут вызывать микродефекты с образованием микропор, за счет которых и повышается гидропроницаемость склеры [2].

Клинические испытания показали, что у больных резистентной формой первичной открытоугольной глаукомы в первые сутки после облучения лазером на длине волны 1,56 мкм, ВГД падало с более чем 42,5 мм.рт.ст. до 25 мм.рт.ст. без учета погрешности. Однако, у многих больных на начальной стадии ВГД повышается незначительно. Таким образом, важно научиться снижать давление ровно настолько, насколько необходимо.

Для решения этой проблемы в рамках данной работы было решено провести исследование динамики изменения ВГД в зависимости от количества точек облучения лазером. Эксперимент был проведен ex-vivo на глазах минисвиней Светлогорской породы.

Рис. 1. Измерение внутриглазного давления выделенного глаза минисвиньи

№1 –импрессионный контактный тонометр Шиотца, №2 – глаз минисвиньи, №3 – приборный столик

Измерение давления производилось импрессионным контактным тонометром Шиотца (Рис.1, №1). Глаз (Рис.1, №2) фиксировался на приборном столике (Рис.1, №3) с возможностью сжатия для того, чтобы при необходимости увеличивать уровень ВГД. На роговицу помещалась площадка импрессионного контактного тонометра Шиотца, который фиксировал изменение давления глаза с течением времени. Между измерениями поточечно производилось облучение склеры лазером на длине волны 1,56 мкм. Каждое новое измерение производилось при начальном ВГД, равном 5 единицам Шиотца или 31,5 мм.рт.ст. В результате показана нелинейная зависимость динамики ВГД от количества точек облучения.

Ряд этапов данной работы выполнен при поддержке грантов РФФИ № 15-29-04810

офи_м, РФФИ № 15-29-03811 офи_м, РФФИ № 16-52-00156 Бел_а

Литература

1. Аветисов С.Э. Лазероиндуцированное повышение гидропроницаемости склеры в лечении резистентных форм открытоугольной глаукомы // Национальный журнал глаукома 2015, Т. 14, № 2, стр. 5-13.

2. Большунов А.В., Соболь Э.Н. Изучение возможности фильтрации внутриглазной жидкости при неразрушающем лазерном воздействии на склеру в проекции плоской части цилиарного тела (экспериментальное исследование) // Вестник офтальмологии 1, 2013, стр. 22-26