Влияние наличия мишени на временную картину генерации твердотельных лазеров с неустойчивыми типами резонаторов

Лакатош Б.В

Студент

Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет проблем физики энергетики, Москва, Россия

E-mail: lakatosh@phystech.edu

Головин Д.О.

Студент

Московский физико-технический институт (государственный университет), факультет проблем физики энергетики, Москва, Россия

Известно, что загнанные каким-то образом обратно в резонатор лучи могут кардинально поменять режим генерации неустойчивого резонатора [1]. Этот эффект наблюдался нами в экспериментах с твердотельным лазером (активная среда –  YAG:Nd), с обыкновенным неустойчивым резонатором [2] (состоящего из выпуклого глухого зеркала и плоского выходного). При фокусировке лазера на бумажную мишень возвратившиеся  в резонатор (в результате отражения) лучи перестраивали режим генерации таким образом, что высота пичков генерации неустойчивого резонатора увеличивалась в 4 раза, а их ширина уменьшалась в 4 раза. Однако при использовании металлических мишеней результат был еще более поразительный. Режим свободной пичковой генерации резонатора обретал квазинепрерывный вид.

Благодаря новому, возникшему режиму работы, лазер разрешал достаточно эффективно пробивать дырки в различных материалах (лазер пробивал пластину каленой стали 0,6 мм за один выстрел, при энергии лазерного импульса 100мДж). Экспериментально было установлено, что эффективность пробития отверстия сильно зависела от теплопроводности металла и от его температуры плавления. К примеру, титан пробивался значительно более эффективно, чем каленая сталь (Рис.1).

(а)                                                                     (б)

Рис.1. Выстрел лазером с неустойчивым резонатором (а) – в каленую сталь, (б) – в титан

Отверстия, получаемые в результате выстрелов, имели конусообразную, форму сужаясь сразу после большого (~80 мкм) входного отверстия и достигая диаметра в 3 мкм на выходе (Рис.2). Варьируя мощность накачки можно получать выходные отверстия различного диаметра (2-50 мкм).

Рис.2. Геометрия отверстий на сломе

Литература

1. Siegman A.E. Unstable optical resonators // Applied Optics. Feb. 1974. V. 13, I. 2.     P. 353_367.

2. А. Ярив Квантовая электроника // М., "Сов. радио". 1973 г.