Применение хромато-десорбционных микросистем для определения ацетона в выдыхаемом воздухе

Карапетян Д.Д., Игитханян А.Э.

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», Самара, Россия

Е-mail: dianik2@mail.ru

Развитие методов неинвазивной диагностики сдерживается несовершенством существующих методических приемов и средств анализа, которые не учитывают специфику анализа микропримесей в сложной матрице, в первую очередь это относится к стандартным образцам состава, позволяющим проводить градуировку средств измерений в условиях, идентичных стадиям пробоподготовки. Поверхностно-слойные сорбенты, модифицированные сорбционно-активными неорганическими солями обладают большой адсорбционной емкостью, что делает их перспективными для использования в хромато-десорбционных системах [1]. В связи с этим актуальной задачей является изучение потенциальной возможности применения сорбентов такого типа для изготовления хромато-десорбционных микросистем, предназначенных для получения газовых смесей, содержащих микроколичества ацетона, образующегося в результате окисления жиров, являющегося биомаркером диабета I и II типа.

Для решения поставленной задачи были разработаны хромато-десорбционные микросистемы (ХДмС), представляющие собой медицинские иглы с внутренним диаметром 0,5 мм, заполненные сорбентом. Разработана и оптимизирована методика изготовления ХДмС, содержащих поверхностно-слойные сорбенты, модифицированные сорбционно-активными неорганическими солями. Показано, что разработанные системы позволяют получать газовые смеси, содержащие нормируемое микроколичество ацетона в течении последовательных 6 циклов дискретной работы. При этом возобновляемый ресурс системы составил не менее 4 циклов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания на выполнение работ (проект №4.6875.2017/БЧ).

Список литературы

1.Родинков, О.В. Повышение эффективности адсорбционного концентрирования полярных органических соединений при анализе влажного воздуха / О.В. Родинков, Г.А. Журавлёва // Вестник СПбГУ. 2011. Сер. 4. Вып. 4. C. 93–96.