Опыт определения полония в образцах биологического происхождения

Корнева Е.А., Васина Н.А., Полещук А.М.

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия

E–mail: ekorneva@fmbcfmba.ru

Полоний – химический элемент, проблема определения содержания которого в образцах окружающей среды, в т.ч. животного и растительного происхождения, имеет продолжительную историю. Вместе с тем, необходимость корректного определения его в пробах, взятых при проведении радиоэкологических и прочих исследований, представляется актуальной и на сегодняшний день. Измерения содержания полония в биологическом материале могут потребоваться также при выполнении специальных медико-биологических исследований. Интерес, в первую очередь, представляет определение радионуклида 210Po, практически чистого альфа-излучателя с энергией распада 5,305 МэВ. Одним из его предшественников в цепочке распада является 222Rn (T½=3,82 сут.), который во многих случаях способен как инертный радиоактивный газ быстро покидать место своего возникновения. Имея период полураспада, равный 138,3 сут., 210Po является наиболее долгоживущим из встречающихся в окружающей среде естественных изотопов этого химического элемента. Это качество, в сочетании с подвижностью предшественника (222Rn) может приводить к накоплению 210Po в окружающей среде, и, в свою очередь, создавать определённую дозовую нагрузку на живые организмы. Кроме того, в силу известных событий недавнего прошлого проблема определения данного радионуклида вызывает определённый общественный резонанс [1, 2].

Исходя из вышесказанного, была аттестована методика определения полония в образцах костной или мягких тканей. Контроль химического выхода 210Po осуществляется посредством добавления перед началом анализа в пробу известного количества метки – аттестованного раствора 209Po.

С использованием этой методики были проведены измерения содержания 210Po в пробах мочи и костной ткани для лиц из населения. Зарегистрированные уровни содержания 210Po соответствуют фоновым, приводимым в научной литературе [1].

Литература:

- Уйба В.В., Котенко К.В., Ильин Л.А. и др. Полониевая версия смерти Ясира Арафата: результаты российских исследований //Мед. радиология и рад. безопасность. - 2005. - Т. 60. - № 3. - С. 41-49.

- Henricsson F., Ranebo Y., Holm E., Roos P. Aspects on the analysis of 210Po. - J. Environ. Radioact. - 2011. - #102.- P. 415-419.