Определение и идентификация методом радиоспектроскопии в СВЧ диапазоне.

Герасимов Р.Ю.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

E-mail: r_guerassimov@mail.ru

Предлагаемый новый метод, основан на регистрации спектров радиоволновых излучений СВЧ-диапазона сканирующим широкополосным приёмником [1]. Экспериментально доказано, что данный метод обладает высокой точностью в определении частоты спектра. Это позволяет достичь чувствительности 5-6 Гц/нм. Практика показала, что предложенный метод позволяет не только обнаружить различие веществ по качественному составу и концентрации, но и определять наличие тяжёлого и сверхтяжёлого изотопов водорода в воде.

Было проведено сравнение спектров обычной воды (99.99 мас. % H2O), тяжёлой воды (99.99 мас. % D2O) и D2O (98 мас. %) с небольшим содержанием T2O (0.01 мас. %). Результаты обработки экспериментальных данных, полученных методом нахождения координат центра тяжести по амплитуде Ас спектральных характеристик, ограничивающих площади плоских фигур спектров, приведены ниже:

| Вещество | H2O | D2O | D2O+ T2O |
| --- | --- | --- | --- |
| Ас | 44.15(9) | 44.31(3) | 44.73(6) |

Точность полученных данных: по частоте 0.01 Гц, по амплитуде 0.01 дБ [2].

***

- Рассмотренный метод радиоскопии в СВЧ-диапазоне позволяет исследовать жидкие системы, путем сравнения спектров чистого растворителя (эталона) и растворов.

- В данной работе определены параметры спектров эталона – бидистиллированной воды и водных растворов: индивидуальных веществ, находящихся в исследуемой воде; различие концентраций растворенных веществ; оценка изотопного состава, находящихся в системе изотопов водорода.

- Экспериментально установлено, что данным методом можно определить наличие малых количеств тяжёлого (D) и сверхтяжёлого (Т) изотопов водорода в обычной (Н2О) и тяжёлой (D2О) воде.

Литература

- Герасимов Р.Ю., Фадеев Г.Н., Герасимов Ю.В., Кондракова Е.А. // Журнал физической химии, 2016, том 90, № 9, с. 1354–1357.

- R.Yu. Gerasimov, G.N. Fadeev, Yu.V. Gerasimov, E.A. Kondrakova. // IOP Publishing, 2016, Journal of Physics: Conference Series 731 (2016) 012005.