Анализ многочастичных событий, зарегистрированных в установках НЕВОД, СКТ и ПРИЗМА

Булан Александр Владимирович
Студент бакалавриата

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия
E–mail: bulan-a@mail.ru

В НИЯУ МИФИ работает Уникальная научная установка НЕВОД, предназначенная для исследований космических лучей на поверхности Земли. В состав установки, помимо других детекторов, входят черенковский водный детектор ЧВД НЕВОД [1], система калибровочных телескоп (СКТ) [2] и ПРИЗМА [3]. Черенковский водный детектор НЕВОД представляет собой водный резервуар с пространственной решеткой из 91 оптического модуля, каждый модуль состоит из 6 фотоэлектронных умножителей, ориентированных вдоль осей ортогональной системы координат.  На крышке и дне бассейна располагаются плоскости системы калибровочных телескопов, каждая плоскость состоит из 40 счетчиков на основе пластикового сцинтиллятора. Над ЧВД развернута установка ПРИЗМА, состоящая из 32 счетчиков на основе неорганического сцинтиллятора, способного одновременно регистрировать нейтронную и электронно-фотонную компоненту широких атмосферных ливней (ШАЛ). Установки объединены триггерной системой, что позволяет проводить комплексное изучение отдельных классов событий, в том числе широких атмосферных ливней.

Для отбора многочастичных событий в каждом детекторе используются свои триггерные условия, объединенные по схеме «ИЛИ»:

- шестьдесят или более модулей черенковского водного детектора, сработавших с двумя или более фотоумножителями;

- срабатывание не менее трех счётчиков СКТ в верхней плоскости или не менее двух счётчиков в нижней плоскости;

- срабатывание не менее двух счетчиков ПРИЗМА.

В докладе обсуждаются основные феноменологические распределения откликов детекторов и представлены амплитудные спектры событий с широкими атмосферными ливнями, полученные по данным черенковского водного детектора, сцинтилляционных счетчиков, а также распределения по множественности нейтронов.

Работа выполнена в Научно-образовательном центре НЕВОД при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки РФ (проект RFMEFI59114X0002)

Литература

1. Kindin V.V. et al. // Physics Procedia. 2015. V. 74. P. 435.

2. Amelchakov M.B. et al. // Physics Procedia. 2015. V. 74. P. 449.

3. Громушкин Д.М. и др. // Изв. РАН. Cер. физ. 2013. T. 77. № 5. C. 704