Стенд для исследования сверхчувствительных усилителей для многопроволочных дрейфовых камер

Волков Н. С., Задеба Е. А.

Студент

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Научно-образовательный центр НЕВОД, Москва, Россия
E-mail: nikolai.volckow@mail.ru

В МИФИ разрабатывается координатно-трековый детектор ТРЕК на основе многопроволочных дрейфовых камер, использовавшихся в прошлом в нейтринном эксперименте на ускорителе У-70 в ИФВЭ [1]. Каждая камера оснащена усилителем-формирователем, на который поступают микроамперные электрические импульсы с сигнальных проволок дрейфовых камер, на каждый он формирует логические сигналы в уровнях LVDS. Высокая чувствительность усилителя требует тонкой настройки и подробного исследования его основных характеристик. С учетом того, что установка ТРЕК включает 264 дрейфовых камеры, необходимо создание стенда, как для исследования усилителей, так и в дальнейшем для автоматического тестирования их крупных партий.

В рамках развития проекта такой стенд был создан. Он позволяет оперативно снимать основные характеристики усилителей, такие как пороги срабатывания каналов и зависимости длительности сформированного сигнала от амплитуды и длительности входного сигнала.

Программное обеспечение написано на графическом языке программирования LabView [2,3]. Этот язык программирования позволяет подключать и осуществлять управление приборами, приведенными на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема стенда.

Доклад рассказывает о результатах исследования усилителей-формирователей, о проектировании стенда, включая приборную базу, программное обеспечение и результаты паспортизации первой партии усилителей-формирователей.

Литература.

1. E.A. Zadeba et al., The coordinate-tracking detector based on the drift chambers for ultrahigh-energy cosmic ray investigations. Journal of Instrumentation 9 (2014) C08018.

2. Питер Блюм, LabVIEW: Style Book.

3. National Instruments Corporation, LabVIEW™, Basics II Course Manual.