Новый метод регистрации электрического поля аквариумных рыб.

Хапкин Н.В.

Студент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МГУ имени М.В.Ломоносова», физический факультет, Москва, Россия

E–mail: nv.khapkin@physics.msu.ru

Разработан новый неинвазивный метод регистрации электрического поля генерируемого аквариумной рыбой Clarias gariepinus (африканский клариевый сом) в естественных условиях [1]. Слабые электрические сигналы возникают в живых организмах вследствие процессов жизнедеятельности — при сокращении мышц, работе нервной системы, биении сердца. Электрические поля, генерируемые живыми организмами, являются низкочастотными [2-3].

Большинство известных методов регистрации миограмм рыб основано на вживлении в тело рыбы электродов [4–5]. При этом рыба травмируется, а также подвергается воздействию анестезии. Использование предложенной в данной работе методики измерений позволяет избежать подобных негативных воздействий. Африканский клариевый сом является пресноводной рыбой, соответственно, задача состоит в том, чтобы  зарегистрировать электрический сигнал сома в пресной воде. В то же время, такая среда является проводящей и осуществляет экранировку электрических полей.

Особенностью данной методики является использование в качестве элемента,  регистрирующего электрическое поле в проводящей среде, цилиндра Фарадея. Для повышения чувствительности экспериментальной установки использовался метод выделения разностного электрического сигнала, генерируемого рыбой, с помощью схемы с дифференциальным усилителем. Электрический сигнал от рыбы попадает на сетку цилиндра Фарадея и передается на считывающее устройство. С одного края в сетке находится отверстие, через которое внутрь цилиндра Фарадея поступает корм для рыбы. Этот конец закрывался пленкой таким образом, чтобы корм не выплывал наружу. Клариевый сом заплывал внутрь с открытого конца цилиндра. В качестве заземления использовались металлические объекты, опущенные в противоположный конец аквариума.

Рис.1. Пример электрического сигнала, полученного с помощью разработанного метода.

Предложенный метод позволяет уверенно регистрировать электрические сигналы, создаваемые аквариумной рыбой. Полученные сигналы отображают большое многообразие различных электрических импульсов. По характеру сигналов (Рис. 1)можно сделать предположение, что полученная картина обусловлена работой мускулатуры сома [6].

Таким образом, предложенная методика измерений позволяет считывать электрические сигналы в проводящей среде — воде. При этом рыба находится в привычном окружении, и исключаются факторы, травмирующие или приводящие к возникновению стресса у исследуемого объекта.

Литература

- Исследование электрического поля аквариумных рыб / Е.С. Громова, Г.М. Николадзе, П.А. Поляков, Н.Е. Русакова, Н.В. Хапкин // Материалы XXIV Международной конференции "Электромагнитное поле и материалы (Фундаментальные физические исследования)". — ИНФРА-М Москва ИНФРА-М Москва, 2016. — С. 275–283

- .Ольшанский В.М. Эпизодические электрические разряды при социальных взаимоотношениях: пример азиатских клариевых сомов //Журнал общей биологии. – 2011. – Т. 72. – №. 3.

- Зацепина Г.Н., Безматерных П.М, Коломиец А.А. и др. Электрическая система регуляции процессов жизнедеятельности /под ред. Г.Н.Зацепиной. — М.:МГУ. — 1992. — 159 с.

- Thys T. Spatial variation in epaxial muscle activity during prey strike in largemouth bass (Micropterus salmoides) //Journal of experimental biology. – 1997. – Т. 200. – №. 23. – С. 3021-3031.

# Beddow T. A., McKinley R. S. Importance of electrode positioning in biotelemetry studies estimating muscle activity in fish //Journal of Fish Biology. – 1999. – Т. 54. – №. 4. – С. 819-831.

# Olshansky V. M. Elaboration of equipment and methods of continuous recording of electric activity of clariid catfish (Clariidae, Siluriformes) in social and reproductive behavior //Journal of Ichthyology. – 2010. – Т. 50. – №. 11. – С. 1077-1091.