Исследование изменчивости полного электронного содержания ионосферы по данным приема сигналов геостационарных спутников навигационной системы COMPASS/Beidou

Козловцева Е.А., Курбатов Г.А.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ea.kozlovtceva@yandex.ru

В последнее время в созвездиях спутниковых навигационных систем GNSS и систем дифференциальной коррекции SBAS появились геостационарные спутники, передающие когерентные сигналы на паре или более частот L диапазона. Данные сигналы по структуре своей подобны сигналам навигационных систем GPS/ГЛОНАСС, что позволяет принимать их с использованием стандартных приемников геодезического класса.  Это открывает возможность использовать сигналы таких спутников для оценки полного электронного содержания ионосферы (TEC) используя линейную комбинацию фазовых измерений на двух частотах, аналогично GPS/ГЛОНАСС. При этом геостационарные спутники обладают преимуществом неподвижной подионосферной точки, по сравнению с движущейся подионосферной точкой для спутников GPS/ГЛОНАСС, традиционно используемых для оценки TEC, что дает возможность непрерывного мониторинга TEC вдоль заданного направления в ионосфере [1,2].

В настоящей работе представлены результаты оценки TEC по данным геостационарного спутника Compass-C05 и приемной станции METG (60N, 24Е) всемирной сети IGS MGEX за декабрь 2014 - февраль 2015 гг. Проведено сопоставление вариаций TEC c индексами геомагнитной активности Kp и Dst, а также солнечным индексом F10.7. Показано, что не все отклонения TEC от среднего, невозмущенного состояния могут быть объяснены влиянием геомагнитных возмущений, возможно ряд возмущений были вызваны действующим в рассматриваемый интервал времени внезапным стратосферным потеплением (ВСП). Кроме того, анализ спектра вариаций TEC показал, что помимо интенсивной суточной гармоники, в нем присутствуют периодики характерные для атмосферных планетарных волн.

Результаты работы демонстрируют удобство использования геостационарных спутников системы COMPASS/Beidou для мониторинга TEC в ионосфере вдоль заданного направления.

Литература

- V. Kunitsyn, G. Kurbatov, Y. Yasyukevich, and A. Padokhin. Investigation of sbas l1/l5 signals and their application to the ionospheric tec studies. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 12(3):547–551, 2015.

- V. E. Kunitsyn, A. M. Padokhin, G. A. Kurbatov, Y. V. Yasyukevich, and Y. V. Morozov. Ionospheric tec estimation with the signals of various geostationary navigational satellites. GPS Solutions, 20(4):877–884, 2016.