Электронное управление параметрами акустооптического синхронизатора мод

Слиньков Григорий Дмитриевич
Студент 
Манцевич Сергей Николаевич
Ассистент
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: kanttheisland@gmail.com

В настоящее время акустооптические (АО) методы управления оптическим излучением широко применяются в различных областях науки и техники [1–2]. Такие АО устройства, как модуляторы, дефлекторы и фильтры, отличаются высоким быстродействием, низким управляющим напряжением, надежностью и простотой конструкции.

Одним из важных применений АО эффекта является синхронизация продольных мод лазеров путем модуляции внутренних потерь лазера на частоте межмодового интервала [3]. Для этого, как правило, используется АО модулятор, располагаемый внутри резонатора лазера. При возбуждении в ячейке модулятора стоячей акустической волны с частотой f интенсивность светового пучка, проходящего через ячейку, меняется с частотой 2f. Наиболее сильный эффект синхронизации мод возникает, когда частота 2f  становится равной частоте межмодового интервала лазера , где c – скорость света, а L – длина резонатора лазера. В этом случае лазер начинает генерировать излучение в виде последовательности импульсов с частотой повторения  и длительностью  где  N – число синхронизованных мод.

Важным условием для получения режима синхронизации мод лазера является хорошая температурная стабилизация лазера и, особенно, ячейки синхронизатора мод. Изменение температуры лазера в процессе работы хотя бы на несколько градусов (соответствует реальной ситуации) приводит к изменению длины ячейки АО модулятора и скорости ультразвука. Следствием данных изменений является нарушение условия  и исчезновение эффекта синхронизации мод. Подстройкой частоты ВЧ генератора, можно опять настроить АО ячейку в резонанс, но такой способ не является решением проблемы.

В работе теоретически и экспериментально исследован эффект электронной перестройки акустических резонансов в акустооптическом синхронизаторе мод лазера. Показано, что существует возможность перестраивать акустические резонансные частоты АО модулятора с помощью реактивных электрических элементов, включаемых между модулятором и ВЧ генератором для электрического согласования их импедансов. Обнаруженный эффект открывает возможности для создания оптоэлектронной цепи обратной связи, обеспечивающей стабилизацию акустических резонансов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Магдич Л.Н., Молчанов В.Я. Акустооптические устройства и их применение. М.: Сов. радио, 1978. 112 с.

2.  Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. М.: Радио и связь, 1985. 280 с.

3.   Magdich L.N., Balakshy V.I., Mantsevich S.N. Electronic tuning of acoustic resonances in acousto-optic mode lockers, Appl. Acoust. 2016. v. 112. v. 217-220.