Исследование характеристик кремниевых фотоумножителей для нового сцинтилляционного мюонного годоскопа

Котляров П.В.

Студент магистратуры

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Институт ядерной физики и технологий, Москва, Россия

E-mail: Kotlyarov123@gmail.com

В Научно-образовательном центре НЕВОД НИЯУ МИФИ проводятся исследования вариаций мюонов космических лучей. Для расширения возможностей экспериментального комплекса в 2015 г. был введен в эксплуатацию мюонный годоскоп на сцинтилляционных стрипах (СцМГ) [1]. В ближайшие годы планируется создание нового поколения таких детекторов, использующих кремниевые фотоэлектронные умножители (Silicone Photomultiplier, SiPM) в качестве фотодетекторов вместо мультианодных ФЭУ [2]. В одном мюонном годоскопе планируется использовать 1024 SiPM.

Кремниевый фотоумножитель – это фотодетектор, представляющий собой упорядоченный массив лавинных фотодиодов
(~100 – 4000 шт./мм2), выполненных на общей кремниевой подложке и работающих в режиме ограниченного гейгеровского разряда [3]. Кремниевый фотодиод является весьма перспективным новым фотоприемником для использования в многоканальных детекторах.

Для тестирования большой партии таких детекторов был создан автоматизированный стенд для измерения основных характеристик SiPM [4] и выработки критериев их отбора. Стенд включает осциллограф, частотный анализатор, плату-предусилитель и блоки питания, а также светоизолированный бокс с двумя голубыми светодиодами, рассеивателем и местом для монтажа SiPM. Приведено описание программного обеспечения для измерения шумовых характеристик, получения амплитудных и зарядовых спектров. Обсуждаются результаты тестирования SiPM: шумовые характеристики, зависимости коэффициентов усиления от напряжения питания.

Литература

1.	Ampilogov N.V., Astapov I.I., Barbashina N.S., Dmitrieva A.N., Kovylyaeva A.A., Kompaniets K.G., Petrukhin A.A., Shutenko V.V., Yashin I.I. Muon hodoscope with scintillation strips // Physics Procedia. 2015. V. 74 (1). P. 478-485.

2.	Загрубский А.А., Цыганенко Н.М., Чернова А.П. Детекторы излучения. СПбГУ, Изд. Центр «Академия». 2007.

3.	Greim R., Gast H., Kirn T., Olzem J., Yearwood G.R., Schael S., Zimmermann N., Ambrosi G., Azzarello P., Battiston R., Piemonte C. Silicon photomultiplier arrays - a novel photon detector for a high resolution tracker produced at FBK-irst, Italy // Nuclear Physics B (Proceedings Supplements). 2009. V. 197 (1). P. 83-86.

4.	Frach T. et al. The digital silicon photomultiplier - Principle of operation and intrinsic detector performance // Nuclear Science Symposium Conference Record (NSS/MIC). IEEE. 2009. – P. 1959-1965.