Воздействие периода сортировки ионов на аксептанс квадрупольного фильтра масс

1Бугров П.В., 2Чернобровкина А.С.

1Студент (бакалавр), 2студент (бакалавр)

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,
физико-математический факультет, Рязань, Россия

E-mail: pasha.bugrov2016@yandex.ru

В данной работе представлен аналитический расчет аксептанса квадрупольного фильтра масс (КФМ) с краевыми входными полями [2]. Основная задача исследования заключается в анализе влияния конечного времени сортировки ионов на аксептанс КФМ. Предложенный метод основан на подсчете числа () устойчивых траекторий в фазовой точке в зависимости от заданного числа  фиксированных начальных фаз влета ионов в высокочастотное (ВЧ) поле.

В качестве основного метода расчёта выбран матричный способ преобразования начальных координат и скоростей краевого поля с последующим применением теоремы Лиувиля [3]. Одним из этапов исследования стало определение параметров эллипсов захвата, модифицированных краевыми полями. Это дало возможность оценить число  эллипсов, в которые попадает точка фазовой плоскости с координатами из общего числа эллипсов . Удалось установить, что отношение, полученное в ходе работы, характеризует уровень пропускания ионов  в фазовой точке с координатами . Следовательно,  совокупность точек одного уровня образует контур пропускания, который служит основной характеристикой аксептанса КФМ.

Стоит отметить, что в ходе расчета контуров пропускания предполагалось, что число периодов пребывания иона со стабильной траекторией в поле анализатора стремится к бесконечности. При этом квадрупольное поле является идеальным.

Уравнения движения ионов в поле анализатора и в краевом поле имеют вид [4,5]

, ,                                    (1)

, 0 ≤ z ≤ 1.5      (2)

(3)

где - заряд и масса иона соответственно; – радиус поля; – начальная фаза влета иона в ВЧ поле; - амплитуда ВЧ напряжения с круговой частотой ;– протяженность краевого поля по оси ,  – число периодов пребывания иона в краевом поле.

Функция описывает экспоненциальную модель нарастания потенциала входного краевого поля [4,5]. При начальных фазах и начальных условиях расчитывались первыетраекторий  путем численного интегрирования уравнений движения по X и Y координатам на временном безразмерном интервале времени где  – число периодов пребывания ионов в анализаторе. Если из 200 траекторий  100из них имеют амплитуду колебаний менее, то в точке  фазовой плоскости уровень пропускания .

| a) | b) |
| --- | --- |

Рис.1. Аксептанс в форме 50% контуров пропускания на фазовой плоскости X поперечных начальных координат и скоростей (а); тоже самое на фазовой Y плоскости (b) для времен сортировки ионов  периодов ВЧ поля. Рабочая точка (a,q) на диаграмме стабильности соответствует разрешающей способности .

На рис.1 представлен аксептанс в форме 50% контуров пропускания на X и Y фазовых плоскостях. Время пролета ионами краевого поля составляет периода ВЧ поля. При малых временах сепарации величина акцептанса завышена, поскольку за это время ионы не выходят на стабильные траектории. При границы контуров стабилизируются и не изменяются при увеличении времени сортировки . Для разрешающей способности 𝑅=500 требуемое время составляет периодов ВЧ поля. Контур пропускания 50% формируется за. Это объясняется тем, что акцептанс КФМ формируется локально в центре пика. Таким образом, для использования предлагаемого метода расчета аксептанса достаточно всего периодов ВЧ поля. Это сокращает время расчета одного контура до 10 минут.

Список литературы

- Коненков Н. В., Корольков А. Н., Страшнов Ю. В. // Журнал технической физики.—2010.— Т.80. —№. 9. — C. 110–117.

- P. H. Dawson // Quadrupole Mass Spectrometry and its Applications – NY:  American Institute of Physics, 1995.

- Wiedemann H. Particle accelerator. // Physics I. —2nd Edition. —Springer, 2003. —P. 152–157.

- Hunter K. L., McIntosh B. J. Int. J. // Mass Spectr. Ion Process.—1989. —Vol. 87. —P. 157–164.

- McIntosh B. J., Hunter K.L.Int. J. //  Mass Spectr. Ion Process.—1989. —Vol. 87. —P. 165–179.

- Todd F. J., Waldren F.M., Freer D.A., at all // Ion Phys.—1980. —Vol. 35. —P. 107–150.