Озонирование и его эффективность в процессе подготовки воды к применению для питьевых целей

Чуркин М.И.

Студент, 4 курс бакалавриата

Алтайский государственный университет, институт химии и химико-фармацевтических технологий, Барнаул, Россия

E-mail: chervjak0007@mail.ru

В настоящее время очистка и получение пригодной для потребления питьевой воды является актуальной проблемой. По традиционной схеме водоподготовка включает несколько стадий: механическую фильтрацию, удаление из воды взвешенных и коллоидных веществ (осветление), сорбционную очистку, направленную на удаление органических веществ, улучшения органолептических свойств воды, обеззараживание.

В соответствии с требованиями действующего законодательства [1]  в отношении качества и безопасности бутилированной воды не допускается применение препаратов хлора для обработки питьевых вод, предназначенных для розлива. Предпочтительными методами обеззараживания являются озонирование и физические методы обработки, в частности УФ-облучение. Уменьшить количество стадий в водоподготовке позволяет обработка воды газообразным озоном, который благодаря своим высоким окислительным свойствам способен окислять многие металлы и органические соединения с их последующим разложением и формированием взвесей и коллоидов и одновременно эффективно уничтожать патогенную бактериальную микрофлору, благодаря чему улучшаются органолептические свойства воды [2].

Большой интерес к использованию озона в водоподготовке в последние годы способствовал совершенствованию и разработке новых технологий получения озона. Эффективность очистки обычно оценивают по разнице содержания загрязнений до и после обработки озоном, а также его концентрации в ходе процесса. Для этого применяют потенциометрический, вольтамперометрический, йодометрический методы, а также метод абсорбционной спектроскопии и метод индиго[3].

Концентрацию озона чаще всего определяют методом абсорбционной спектроскопии. Этот метод очень специфичен для озона, обладает высокой точностью и может быть приспособлен ко многим диапазонам концентраций. Содержание озона в воде может быть лучше всего определено обесцвечиванием индиго-трисульфоната всякий раз, когда озон не может быть измерен непосредственно по его УФ-поглощению (методом абсорбционной спектроскопии).

Целью данной работы является исследование принципов водоподготовки озоном, а также оценивание их эффективности в процессе подготовки воды для питьевых целей при промышленном розливе, на примере производственного процесса, реализуемого ООО «Барнаульская водяная компания».

Установлено, что использование озонирования в начале водоподготовки позволяет уменьшить содержание железа в воде, цветность воды, перманганатную окисляемость; увеличить срок службы сорбционной засыпки за счет окисления органических загрязнений на начальных этапах  и их более эффективного удаления на сорбционных фильтрах; предотвратить возможное микробиологическое загрязнение воды скважины и его попадание на линию водоподготовки; озонированием непосредственно перед розливом воды добиваться ее микробиологической чистоты. Таким образом, исследование показало эффективность применения озонирования воды на ООО «Барнаульская водяная компания».

Литература

1. ТР ЕАЭС 044/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду".

2. Мосин О.В. Использование озона в водоподготовке // Сантехника, 2011. с. 47-48.

3. Bin A.K. Ozone // Sci. Eng. 2006. Vol. 28. P. 67.