Сопоставительный анализ химического состава газовых конденсатов

Сипонин М.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский горный университет,

факультет переработки минерального сырья, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: siponin@yandex.ru

Одним из видов нефтегазового сырья является газовый конденсат, получаемый как совместно с нефтью из нефтегазоконденсатных, так и отдельно из газоконденсатных месторождений. Газовый конденсат представляет собой смесь жидких углеводородов С4–С5 и выше, растворенных в газовой фазе, с пределами выкипания н.к.–360 (420) °C. В земной коре газовые конденсаты находятся под высокими давлением (свыше 10 МПа) и температурой в смеси с неуглеводородными компонентами (H2S, He, N2, CS2 и др.) [1].

Химический состав конденсатов различных месторождений варьируется в значительных пределах, и зависит прежде всего от глубины залегания пласта, величины пластового давления и температуры, режима эксплуатации месторождения. Знание компонентного, группового химического и фракционного составов газовых конденсатов особенно важно для определения их товарных свойств и способов переработки [2].

Цель настоящей работы – сравнительный анализ химического состава двух газовых конденсатов, получаемых от коммерческих структур, путем хромато-масс-спектрометрии (ХМС) для сравнения с составом конденсатов известных месторождений и определения методов их переработки. Анализ проводился на неполярной колонке DB-Petro 100 м x 0,25 мм x 0,5 мкм при нагреве от 50 до 290 со скоростью 10 °C/мин и последующей изотерме при 290 °C.

Групповой и фракционный составы газовых конденсатов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав газовых конденсатов

| № пробы Групповой состав, %: | ГК № 1 | ГК № 2 |
| --- | --- | --- |
| Н-алканы | 34,3 (С4-С28) | 29,1 (С3-С23) |
| Изо-алканы | 26,5 (С5-С20) | 32,6 (С4-С20) |
| Нафтеновые УВ | 28,3 (С6-С17) | 31,3 (С6-С17) |
| Ароматические УВ | 10,8 (С6-С15) | 6,4 (С6-15) |
| Фракционный состав, %: н.к.-180 180-240 240-360 360+ | 61,26 14,66 17,1 4,61 | 80,5 8,47 3,05 0,11 |

По составам данные конденсаты наиболее близки к конденсату Уренгойского месторождения (1-10 % аренов, 20-60 нафтенов и 25-60 парафинов) и могут перерабатываться по аналогичной схеме. ГК № 1 имеет более тяжелый состав с высоким содержанием аренов, и может перерабатываться по нефтехимическому направлению с получением бензола, толуола, ксилолов, либо использоваться для производства автомобильных, реактивных и дизельных топлив (суммарное содержание топливных фракций 93 %). Образец ГК № 2 состоит преимущественно из бензиновых и керосиновых фракций (более 88 %), и может использоваться для получения автобензинов. Можно заключить, что метод ХМС подходит для экспресс-анализа газовых конденсатов для установления отличий между их химическими составами и выявления возможности их переработки совместно с конденсатами известного состава.

Литература

1. Потехин В.М. Химия и технология углеводородных газов и газового конденсата. СПб.: Изд-во «Лань». 2017.

2. Капустин В.М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть первая. Первичная переработка нефти / Под ред. О.Ф. Глаголевой. М.: КолосС, 2012.