Применение зонда при пробоотборе нефтепродуктов с водной поверхности

Ерилина Д.А., Кабарухин В.К.

Студент, 3 курс бакалавриата

Государственный университет «Дубна», Дубна, Россия

E-mail: erilina_daria@mail.ru

Нефть и нефтепродукты являются одними из самых серьезных загрязнителей окружающей среды [1]. При исследовании аварий и нефтеразливов важно быстро и максимально эффективно провести пробоотбор для дальнейшего определения стратегии удаления загрязнения [2]. В работе производился отбор пленки нефтепродуктов с поверхности воды при помощи кварцевого зонда. Пленка органического вещества на внутренней поверхности пробоотборника смывалась тетрахлорметаном и анализировалась методами ИК-Фурье спектрометрии (IRaffinity 1s, Shimadzu, ATR) и газовой хроматографии (GC, Shimadzu). Была проведена серия экспериментов пробоотбора пленки с помощью зонда [3] при различных условиях, а именно: глубине погружения, площади водной поверхности, количестве погружений зонда для одного пробоотбора, времени погружения, скорости подъема.

Рис.1. Конструкция зонда (1 - Полый цилиндр; 2 - Риски для определения объема жидкости; 3-Прецизионный вентиль; 4 - Наконечник; 5 - Открытый конец трубки, 6 – Пробка из инертного материала) и ИК спектры образцов бензина, отобранного при помощи зонда с водной поверхности (синяя линия), и проанализированного без пробоотбора.

Полученные ИК-спектры подтверждают, что все функциональные компоненты бензинов переносятся пробоотборником и могут быть проанализированы. Стоит отметить, что глубина погружения зонда не влияет на количество вещества, содержащегося в переносимой пленке на внутреннюю поверхность зонда. Метод газовой хроматографии подтвердил полноту переноса органического вещества при выбранном способе пробоотбора.

Литература

1. Galblaub O. A. et al. Oil spill cleanup of water surface by plant-based sorbents: Russian practices //Process safety and environmental protection.  2016.  Т. 101. С. 88-92.

2. Давыдова С.Л., Тагасов В.И. Нефть и нефтепродукты в окружающей среде. Учебное пособие. М.: РУДН. 2004. 163 с.

3. Патент 2604843 (2015)// Зуев Б. К. и др. Способ для отбора пленок нефти и нефтепродуктов с поверхности воды и устройство для его осуществления. – 2016.