Способ модифицирования технологических жидкостей для гидравлического разрыва пласта

Филатов А.А., Магадова Л.А., Малкин Д.Н., Крисанова П.К.

Студент, 1 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E–mail: naru3434@mail.ru

Вязкоупругие поверхностно-активные вещества (ВУПАВ) все чаще рассматриваются как альтернатива полимерным жидкостям для гидравлического разрыва пласта (ГРП) [1-3]. Низкая температурная стабильность и высокие рабочие концентрации ВУПАВ обосновывают необходимость подбора модификаторов для улучшения свойств составов ВУПАВ и расширения возможности их использования. Рассмотрено влияние добавок полимера – метилцеллюлозы (МЦ) и соли поливалентного металла – хлорида алюминия (AlCl3). Влияние модификаторов оценивалось по реологическому поведению составов при нормальных и повышенных температурах. Эксперименты проводились в температурном диапазоне 25-80оС на ротационном вискозиметре «НРНТ М5600 Grace Instrument Rheometr». Результаты исследований продемонстрированы в таблице 1.

Таблица 1 – Реологические характеристики исследуемых составов

| t, oC | Эффективная вязкость при 100 с-1, мПа.с |
| --- | --- |
|  | МЦ 0,2% H2O 99,8% | ВУПАВ 2% H2O 98% | ВУПАВ 2% AlCl3 0,5% H2O 97,5% | ВУПАВ 2% МЦ 0,2% H2O 97,8% | ВУПАВ 2% AlCl3 0,5% МЦ 0,2% H2O 97,3% |
| 25 | 4,9 | 60,7 | 316,0 | 168,9 | 359,3 |
| 30 | 5,1 | 65,8 | 244,8 | 269,8 | 429,0 |
| 40 | 6,4 | 70,9 | 178,9 | 299,7 | 459,8 |
| 50 | 10,7 | 67,9 | 101,8 | 246,6 | 421,7 |
| 60 | 12,8 | 46,6 | 84,4 | 147,2 | 311,2 |
| 70 | 10,0 | 20,8 | 54,7 | 76,2 | 189,0 |
| 80 | 11,4 | 12,4 | 35,9 | 44,6 | 121,8 |

Как видно из данных в таблице, наибольшее модифицирующее действие проявляется с добавкой и МЦ, и хлорида алюминия. Такие результаты можно объяснить возможным образованием ассоциатов между молекулами ВУПАВ и МЦ, а также образованием комплексов с катионами алюминия. Дальнейшие исследования будут направлены на детальное изучение новых систем.

Литература

1. Силин М.А., Магадова Л.А., Малкин Д.Н., Крисанова П.К., Бородин С.А., Фан Ву Ань. Бесполимерная технологическая жидкость для гидроразрыва пласта на основе вязкоупругих поверхностно-активных веществ // Территория нефтегаз. – 2017. – №5.

2. Baruah A. et al. Experimental investigation of rheological properties in zwitterionic-anionic mixed-surfactant based fracturing fluids // Journal of Petroleum Science and Engineering. – 2016. – Т. 146. – С. 340-349.

3. Zhang W. et al. Study of a novel gemini viscoelastic surfactant with high performance in clean fracturing fluid application // Polymers. – 2018. – Т. 10. – №. 11. – С. 1215.