Первый пример окислительного сочетания [3.2.2]циклазинов

Стариков А.С., Бородачев А.В.

Аспирант

Институт Физиологически Активных Веществ РАН, Черноголовка, Россия

E–mail: andreistarikov1994@mail.ru

[3.2.2]Циклазины обладают интенсивным поглощением в УФ- диапазоне, которое при расширении π-электронной системы может смещаться в видимую область вплоть до ~530 нм [1]. Некоторые структурные аналоги [3.2.2]циклазинов проявляют свойства синих и зеленых флуоресцентных материалов [2;3]. Так, в одной из недавних работ [4] нами показано, что производные [3.2.2]циклазин-1,2-дикарбоновых кислот обладают хорошими фотофизическими характеристиками и перспективы в качестве материалов для OLED устройств и визуализации биологических объектов.

В рамках данной работы нами была проведена реакция окислительного сочетания и впервые получен ковалентный димер 1,2-дикарбометокси-3-фенил[3.2.2]циклазина.

Установлено, что реакция протекает региоселективно с хорошим выходом при комнатной температуре с образованием C4-C4' связи. Структура получаемого димера доказана методами двумерной ЯМР спектроскопии, масс-спектрометрии, элементного анализа и РСА (A). Методом квантово-химического моделирования на BP86/def2-SVPP уровне теории (B,C) показана электроноизбыточная природа и выраженная локализация наименьшего значения энергии ионизации при C4. Полученный димер обладает высоким значением квантового выхода флуоресценции (38%) при значительном Стоксовом сдвиге (2907 см-1).

Литература

1. ShigemitsuY. etal. Electronic Spectra of Cycl[3.3.2]azine and Related Compounds: Solvent Effect on Vibronic Couplings // J. Phys. Chem. 2012. 116. 9100–91093.

2.Mitsumori T. et al. Synthesis and Properties of Highly Fluorescent Indolizino[3,4,5-ab]isoindoles // J. Am. Chem. Soc. 2004. 126. 16793–16803.

3. Shen Y.-M. et al. Synthesis and Emitting Properties of the Blue-Light Fluorophores Indolizino[3,4,5-ab]isoindole Derivatives // Eur. J. Org. Chem. 2007. 22. 3718–3726.

4.Starikov A.S. et al. Synthesis of 1,2-Dicyano-3-arylcycl[3.2.2]azines – First 1,2-Dicarbonitriles Based on Cyclazine Heterocycle // Eur. J. Org. Chem. 2020. 36. 5852–5856.