Синтез углеводородов высокой энергетической плотности на основе 5-винил-2-норборнена

Рудакова М.А.1,2, Зарезин Д.П.2

Студентка, 2 курс магистратуры

1Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет естественных наук, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН,

Москва, Россия

E–mail: rudakova19@ips.ac.ru

В настоящее время широко развивается аэрокосмическая промышленность. Её развитие невозможно без создания новых видов топлив с улучшенными характеристиками – высокой объёмной энергией и массовой плотностью, низкой температурой замерзания и вязкостью. [1]

Ранее уже были синтезированы углеводороды, содержащие норборненовый фрагмент. Они показали хорошие топливные характеристики. [2]

В свою очередь 5-винил-2-норборнен является перспективным исходным соединением для получения высокоэнергетических топлив. Он содержит две двойные связи с различными активностями, которые легко могут быть преобразованы в напряженные фрагменты, что в свою очередь значительно повыситт теплоту сгорания продуктов. [3]

В данной работе было синтезировано 5 соединений на основе 5-винил-2-норборнена по реакциям Дильса-Альдера и Симмонса-Смитта. В ближайшее время планируется определить теплоты сгорания полученных продуктов и оценить их физико-химические характеристики.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 20-73-00355).

Литература

- Savos’kin MV, Kapkan LM, Vaiman GE, Vdovichenko AN, Gorkunenko OA, Yaroshenko AP, et al. New approaches to the development of high-performance hydrocarbon propellants. Russ J Appl Chem 2007;80(1):31-7.

- Danil P. Zarezin, Marina A. Rudakova, Victor I. Bykov and Maxim V. Bermeshev. Metal chlorides supported on silica as efficient catalysts for selective isomerization of endo-tetrahydrodicyclopentadiene to exo-tetrahydrodicyclopentadiene for JP-10 producing. Fuel, Volume 288, 2021.

- Sergey V. Shorunov, Danil P. Zarezin, Vadim O. Samoilov, Marina A. Rudakova, Roman S. Borisov, Anton L. Maximov, Maxim V. Bermeshev. Synthesis and properties of high-energy-density hydrocarbons based on 5-vinyl-2-norbornene. Fuel, Volume 283, 2021.