Модернизация автоматизированного выпарного стенда с целью оценки масштабирования процесса упаривания высокоактивного рафината

Сатишур Н.В., Дедов Н.А.

Стажер

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»,

Санкт-Петербург, Россия

e-mail: satishurn@khlopin.ru

Упаривание высокоактивных отходов (ВАО) при переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является одной из заключительных операций по обращению с ВАО. При создании опытно – демонстрационного центра (ОДЦ) был применён инновационный, ранее не используемый в мировой радиохимической практике способ упаривания ВАО в плёночном выпарном аппарате с ниспадающей плёнкой.

При проведении испытаний пленочного аппарата на полномасштабном стенде в АО «СвердНИИхиммаш» с расчётной производительностью 100 и 250 т ОЯТ/год в 2018 году, был предложен и отработан режим упаривания с повышенной кратностью концентрирования и последующим разбавлением упаренного раствора в кубовой части сепаратора, позволяющий увеличить кратность упаривания и обеспечить штатную работу выпарного отделения при аварийных режимах работы I блока экстракционного цикла. В ходе экспериментов было отмечено негативное влияние отсутствия подогрева разбавителя на процесс упаривания и его влияние на предельную кратность упаривания при реализации предложенного режима.

Для более полной имитации протекающих процессов на полномасштабном оборудовании и повторения результатов полученных в рамках испытаний 2018 года была реализована масштабная модернизация лабораторного выпарного стенда АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина». К пленочному выпарному аппарату были применены принципы, заложенные в интеллектуальной автоматизированной системе [1].

Для выявления негативного влияния отсутствия подогрева раствора разбавителя на осадкообразование при упаривании модельного раствора высокоактивного рафината и более точного определения граничных степеней упаривания при реализации режима была внедрена автоматизированная система контроля, которая позволила увеличить точность сведения материальных балансов (до 96% по массам) [2].

Благодаря модернизации установки удалось повторить полученные на полномасштабном оборудовании в АО «СвердНИИхиммаш» результаты экспериментов по упариванию с последующим разбавлением в кубовой части сепаратора, с достижением кратности упаривания без осадкообразования 6, подтвердить необходимость подогрева разбавителя и термостатирования кубовой части сепаратора.

Литература

- Пат. 2687916 Российская Федерация, МПК  B 01 D 1/0082. Автоматизированный лабораторный выпарной стенд  [Текст]/ Н.Д. Голецкий, Б.Я. Зильберман; заявитель и патентообладатель Акционерное общество "Радиевый институт им. В.Г. Хлопина" - № 2018118123; заявл. 01.11.2017; опубл. 16.05.2019– 2 с.

- «Система информационного обеспечения технологических лабораторных стендов для испытания узлов переработки отработавшего ядерного топлива АЭС» Голецкий Н. Д., Гофман Ф. Э., Дедов Н. А., Зильберман Б. Я., Кудинов А. С., Николаев А. Ю. журнал Датчики и системы выпуск 7-8 2019г. стр. 28-34.