Влияние газа-гидратообразователя, размера частиц кварцевого песка и водонасыщенности на образование гидратов метана и метан-пропановой смеси

Зарипова Ю.Ф.1

Студент, 5 курс специалитета

1Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт имени А.М. Бутлерова, Казань, Россия

E–mail: yulia.zaripova@mail.ru

Газовые гидраты представляют собой нестехиометрические кристаллические соединения, в которых молекула газа заключена в ячейке из молекул воды, образующиеся в условиях низких температур и высоких давлений. Гидраты природного газа, заключенные в морских отложениях и районах вечной мерзлоты [1], могут стать потенциальным энергетическим ресурсом на следующие десятилетия [2]. Кроме того, разработка технологий образования гидратов важна для использования в процессах хранения и транспортировки природного газа, улавливания углекислого газа, опреснения и охлаждения [3, 4].

В связи с этим исследование образования и разложения газовых гидратов в пористых средах является ключевым моментом как для фундаментального понимания поведения гидратов природного газа, разработки технологий их добычи, так и для практического применения в процессах транспортировки и хранения. В настоящей работе с помощью метода дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления (HP-μDSC) было изучено влияние водонасыщенности на образование и разложение гидрата метана и метан-пропановой смеси в пористой среде, в качестве которой был взят кварцевый песок с различным размером частиц. Было показано, что равновесная температура гидратообразования не изменяется в пределах ошибки эксперимента. Как sI-гидраты метана, так и sII-гидраты газовой смеси демонстрируют одинаковое увеличение конверсии воды в гидрат с уменьшением водонасыщенности пористой среды. Возможное объяснение состоит в том, что образование гидратов происходит на поверхности интенсивнее, чем в толще воды. Кроме того, в случае просеянного песка более однородная упаковка частиц кварца приводит к более равномерному распределению воды в образце (увеличенная площадь поверхности раздела вода-газ при низкой водонасыщенности), что влияет на зародышеобразование и дальнейший рост газовых гидратов.Полученные результаты показывают, как можно оптимизировать состав системы для производства гидратов (размер частиц песка и содержание воды). Поскольку полидисперсность пористой среды и граница раздела вода-газ играют важную роль в образовании гидратов, независимо от типа структуры гидрата (для углеводородов), актуальным вопросом является поиск способа модификации пористой среды для большей интенсификации гидратообразования.

Исследования выполнены в рамках Проекта № 06-71-2020-0048 государственного задания № 075-00216-20-05 от 04.06.2020 и при поддержке РФФИ (грант № 20-55-20010).

Литература

1. Rajput, S., Thakur, N.K. Exploration of Gas Hydrates. Springer Berlin Heidelberg. 2011.

2. Shihui, M., Zhen, P., Ping, L., et al. Experimental study on preparation of natural gas hydrate by crystallization // China Petroleum Processing and Petrochemical Technology. 2017, №19 (1). p. 106–113.

3. Mimachi, H., Takeya, S., Yoneyama, A., et al. Natural gas storage and transportation within gas hydrate of smaller particle: size dependence of self-preservation phenomenon of natural gas hydrate // Chemical Engineering Science. 2014, №118. p. 208–213.

4. Zhang, H., Hailong, L.U., Liang, J.Q., et al. The methane hydrate accumulation controlled compellingly by sediment grain at Shenhu, northern South China Sea // Chinese Science Bulletin. 2016, №61 (3). p. 388.