Новый метод определения температурного коэффициента давления жидкостей

в широком интервале температур и давлений

Диникаев И.Ф.

Студент, 5 курс специалитета

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет,

Химический институт им. А.М.Бутлерова, Казань, Россия

E–mail: dinikkaevv@mail.ru

Температурный коэффициент давления жидкости, ((Р/(Т)V, характеризует изменение давления внутри системы постоянного объема при увеличении температуры. Его величину обычно определяют на стеклянной установке, предложенной Дж. Гильдебрандом [1-3]. Поэтому все определения величины ((Р/(Т)V  были ограничены узким интервалом температур ((1℃) и давлений (( до 20 бар). Для большинства жидкостей считалось обычным уменьшение значения ((Р/(Т)V с ростом температуры. Нами изготовлена установка из нержавеющей стали (Рис.1), позволяющая определять значение ((Р/(Т)V  в интервале Т до 100±0.01℃ и Р до 800±0.1 бар. Мы обнаружили, что зависимость Р vs Т при постоянном объеме строго (R≥0.9999) пропорциональна во всем интервале температур для толуола и этиленгликоля. Для воды наблюдается резкое увеличение значения ((Р/(Т)V с ростом Т (Рис.2). Уменьшение углового коэффициента, ((Р/(Т)V=γV, при начале прогона с более высокой температуры наблюдается лишь после сброса части жидкости для начала измерений при Р=1. Это соответствует изменению начального объема жидкости. Полученные данные хорошо согласуются с рассчитанными объединенными d-T-P уравнениями для этих жидкостей по литературным данным.

Рис.1 Прибора для определения γ.                 Рис.2 График зависимости P-T (V=const)

Литература

1. Гильдебранд Г. Растворимость неэлетролитов / Г. Гильдебранд. – М.: ГОНТИ. 1938. – 164 с.

2. Allen G. Intermolecular forces and chain flexibilities in polymers: I. Internal pressures and cohesive energy densities of simple liquids / G. Allen, G. Gee, G.J. Wilson // Polymer. – 1960. – V.1. – P.456-466.

3. Westwater W. The internal pressure of pure and mixed liquids / W. Westwater, H.W. Frantz, J.H. Hildebrand // Phys. Rev. – 1928. – V.31. – P.135-144.