Диметилсульфоксид – новый ингибитор образования газовых гидратов

Тулегенов Т.Б., Мендгазиев Р.И.

Магистрант, 1 год обучения

1РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина,

Москва, Россия

E–mail: tulegenov08@list.ru

Газовые гидраты представляют собой кристаллические соединения включения, образующиеся при взаимодействии свободной воды и газов (низшие алканы) при определенных давлении и температуре. Формирование техногенных газовых гидратов является типичным осложнением, возникающим при добыче и транспортировке природного газа и нефти [1,2]. Наличие в потоке свободной воды и подходящих условий (температура, давление, состав газовой и жидкой фазы) способствует образованию и агломерации гидратных частиц, что может приводить формированию гидратных пробок и остановке технологических процессов. Основным методом предотвращения формирования гидратов является ввод в поток термодинамических ингибиторов гидратообразования (ТИГ). Предметом наших исследований является диметилсульфоксид (ДМСО) – биполярный апротонный растворитель широкого спектра веществ различной природы. Выполненный литературный обзор показал, что работы, посвященные изучению гидратообразования в присутствии ДМСО немногочисленны [3,4].

В данной работе получены новые экспериментальные данные по антигидратной активности ДМСО в широком диапазоне концентраций (0 – 55%мас.) по отношению к гидрату метана. Полученные данные показывают, что ДМСО является термодинамическим ингибитором гидратообразования и смещает равновесные кривые для гидрата метана в область более низких температур и высоких давлений. Предложена эмпирическая корреляция, которая с высокой точностью описывает зависимость понижения равновесной температуры гидратообразования метана в зависимости от концентрации ДМСО в изученном диапазоне давления в системе (3 – 13 МПа). Проведено сравнение антигидратной активности ДМСО с другими неионными ТИГ (метанол, моноэтиленгликоль). Было выявлено, что при концентрациях выше 33 и 53 %мас. ДМСО становится более эффективным ТИГ, чем широко используемые моноэтиленгликоль и метанол, соответственно. Методом порошковой рентгеновской диффрактометрии идентифицирован тип структуры газового гидрата, образующегося в системе метан – вода – ДМСО. Водные растворы ДМСО подробно охарактеризованы методами капиллярной вискозиметрии, денсиметрии, а также путем измерения температур замерзания.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-79-10377). Авторы выражают благодарность руководителю проекта Семенову А.П. за продуктивное обсуждение.

Литература

1.	Sloan E.D., Koh C.A. Clathrate hydrates of natural gases. Third. CRC Press, 2007.

2.	Istomin V., Kwon V. Prevention and elimination of gas hydrates in gas production systems. 2004.

3.	Castillo-Borja F. et al. Biogas purification via sII hydrates in the presence of THF and DMSO solutions using MD simulations // J. Mol. Liq. 2020. Vol. 297. P. 111904.

4.	Maekawa T. Equilibrium conditions of xenon hydrates in the presence of water-soluble additives of dimethyl sulfoxide, amides and amines // Fluid Phase Equilib. 2019. Vol. 488. P. 99–103.