Влияние давления на пиролиз этана.

Гукасов В.В.,1 Паланкоева А.С.2,3

Студент, 1 курса магистратуры

1Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

2ФИЦ ХФ РАН, Москва, Россия

3Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Москва, Россия

E–mail:vlad_263@mail.ru

Последние годы возрастает роль природного газа не только как источника топлива, но и как ценного сырья для газохимического синтеза. Все больше работ посвящается именно процессам переработки природного газа в ценные химические продукты. В работах [1,2] показано влияние давления на окислительный крекинг этана, при небольших добавках кислорода. В настоящее работе рассмотрено влияние давления на пиролиз этана, без участия кислорода.  Эксперименты проводились на установке проточного типа, в кварцевом реакторе, с внутренним диаметром 14 мм и длиной 350 мм (горячая зона 220 мм). Начальная концентрация этана составляла от 6.1 – 7%об, в качестве среды использовался азот. Давление в системе – 1–3 атм.

На рисунке 1 представлен график зависимости концентраций этана и продуктов реакции от температуры при давлении 1 атм. При температуре ~ 675ºС наблюдается снижение концентрации этана и рост концентрации продуктов реакции.

На рисунке 2 представлен график зависимости концентраций этана и продуктов реакции от температуры при давлении 2 атм. Снижение концентрации этана и рост концентрации продуктов реакции наблюдается также при температуре ~ 675ºС.

Увеличение давления до 3 атмосфер также показало, что температура начала роста концентрации реагентов составляет ~ 675ºС (рисунок 3).

Таким образом, можно сделать вывод, что давление не оказывает существенного влияния на пиролиз этана.

Литература

1. Дмитрук А. С., Никитин А. В., Стрекова Л. Н., Арутюнов В. С. Влияние давления на окислительный крекинг легких алканов. Горение и взрыв. 2016. Т.9. № 3. С. 21–28.

2. Никитин А. В., Дмитрук А. С., Арутюнов В. С. Влияние давления на окислительный крекинг легких алканов С2-С4. Известия РАН, сер. хим., 2016, №10, С.2405–2410.