Исследование термоокислительной стабильности синтетических масел для авиационных ГТД и редукторов вертолётов

Ильина М.А., Ежов В.М., Шаранина К.В., Яновский Л.С.

инженер-химик

ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», Москва, Россия

E-mail: mailina@ciam.ru

Рост теплонапряженности является общемировой тенденцией развития авиационного двигателестроения. Термоокислительная стабильность (ТОС) масел является критическим эксплуатационным свойством и, в большой степени, определяет возможность применения и ресурс масла [1].

В настоящее время не существует расчетных методов определения степени деградации масел в процессе окисления, а также математических моделей, описывающих изменение параметров масла в зависимости от времени и температуры окисления.

Предложена формула для определения значений параметров масел в зависимости от времени и температуры окисления с помощью уравнения Аррениуса и правила Вант-Гоффа [2].

На основании полученных экспериментальных данных по ТОС масел были разработаны математические зависимости на основе уравнения Аррениуса и правила Вант-Гоффа, описывающие изменение кинематической вязкости при температурах 100 °С и минус 40 °С, а также кислотного числа от температуры и времени окисления для штатного масла ЛЗ-240, а также опытных масел на основе эфиров полиолов с вязкостью 5 мм2/с, со стандартным (масло STD) и повышенным уровнями (масло HTS) ТОС, а также масло с вязкостью 4 мм2/с, с повышенным уровнем ТОС (масло Gr. 4), разработанных в России.

Верификация зависимостей показала, что их точность в диапазоне температур окисления 200-240 °С и времени окисления до 50 часов сопоставима и погрешность не превышает 10%, что позволяет применять полученные зависимости для расчета показателей после окисления масла в равной мере.

Построены зависимости температуры окисления масел от времени окисления, при которых достигаются предельно допустимые значения (ПДЗ) параметров масла с помощью обоих зависимостей. Зависимости позволяют оценить запас качества масел по ТОС, их работоспособность при заданных времени или температуре окисления, а также сравнить масла между собой по уровню ТОС.

Исследованные масла обладают наименьшим запасом качества по кислотному числу. Время достижения ПДЗ кислотного числа меньше, чем время достижения ПДЗ вязкости.

Литература

- Яновский Л. С., Ежов В.М., Молоканов А.А., Нормативные требования к отечественным и зарубежным маслам для авиационных газотурбинным двигателям // Вестник МАИ, №4, Т. 19, 2012. С. 81-85.

- Жирякова М.В., Тифлова Л.А., Русакова Г.М., Скокан Е.В., «Задачи практикума по физической химии. Кинетика реакции в растворах»: методическая, разработка. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. Химический факультет, 2015.-35 с.