Использование физико-математических методов для оценки акустического качества учебных аудиторий

Бесхлебный Александр Владимирович

Студент

Дьяченко Иван Васильевич

Студент

Брянский государственный технический университет, Брянск, Россия

E–mail:besxlebnyj01@mail.ru

E–mail: dyachenko.vanya@yandex.ru

Работа посвящена применению физико-математических методов архитектурной акустики для оценки качества восприятия речи в учебных аудиториях. Одной из основных форм обучения в университете являются аудиторные занятия. Поэтому очень остро стоит проблема обеспечения комфортных условий для передачи и восприятия устной речи в учебных аудиториях. Объектом исследования выбрана учебная аудитория № 242 второго корпуса Брянского государственного технического университета. Цель исследования – выяснить, соответствует ли аудитория требованиям, предъявляемым к акустическим качествам речевых помещений. В качестве основной характеристики процесса затухания звукового поля в помещении принято время реверберации Т, время в течение которого плотность звуковой энергии после выключения источника уменьшается в 106 раз (или на 60 дБ).

Для расчетов создана программа в приложении MC Excel. Расчеты проведены по формуле Сэбина: , где V – объем, αср - средний коэффициент звукопоглощения поверхностей помещения, Sобщ - общая площадь всех поверхностей помещения. Полученные частотные зависимости времени реверберации и рекомендуемое время реверберации для речевых аудиторий представлены на рисунке. Кривая 1 – отсутствие слушателей, 2 – заполнение аудитории на 50%, 3 – на 70%, 4 – на 80%, 5 – на 100%, 6 – оптимальное рекомендуемое  время реверберации.

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что в области средних и высоких частот данная аудитория в целом соответствует нормам акустического комфорта. Это не помешает в значительной степени восприятию речи слушателями, тем не менее, проведя не слишком трудоемкие мероприятия, можно повысить акустическое качество данной аудитории.

Литература

1. Кнудсен, В. О. Современное развитие архитектурной акустики // Успехи физических наук, 1934, Т. XIV, вып.7, С. 857-893.

2. Кнудсен, В. О. Архитектурная акустика // М.: ЛКИ, 2010, 520 с.

3. Ковригин, С.Д., Крышов, С.И. Архитектурно-строительная акустика /Учеб. пособие для вузов по спец. "Архитектура" и "Пром. и гражд. стр-во" / // М.: Высшая школа, 1986, 255 с.

4. Акустика: Учебник для вузов/ Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., Щевьев Ю.П.; Под ред. проф. Ковалгина Ю.А.// М.: Горячая линия-Телеком, 2009, 660с.

5. ГОСТ Р ЕН 12354-6-2012 Акустика зданий. Методы расчета акустических характеристик зданий по характеристикам их элементов. Часть 6. Звукопоглощение в закрытых пространствах URL: http://docs.cntd.ru/document/1200100266