Модернизация телескопа Синтез в КрАО РАН

С. В. Назаров 1, А. С. Харченко 2, А. С. Кривенко 1

1Крымская астрофизическая обсерватория РАН

2АО ЦНТЭЭ

astrotourist@gmail.com

В 1978м году в Крымской астрофизической обсерватории был введён в строй передовой по тем временам телескоп "Синтез". Целью создания экспериментального телескопа была отработка технологий создания сегментированной оптики, а также системы контроля пространственного положения зеркал, в том числе и с возможностью компенсации турбулентности в земной атмосфере благодаря быстрым подвижкам каждого зеркала по двум осям.

В начале 2018го года было принято решение о его восстановлении с созданием новой оптики и системы управления. В этой работе мы представляем подробное описание процесса восстановления и модернизации телескопа и первые результаты.

# Введение

В 1978м году в Крымской астрофизической обсерватории был введён в строй экспериментальный телескоп "Синтез"(он же "АСТ-1200"). [1] Установлен он в павильоне с откатной крышей, на экваториальной монтировке вилочного типа. Оптика выполнена по кассегреновской схеме с тонким ситалловым сегментированным главным зеркалом. Оно состоит из шести одинаковых подвижных шестиугольных сегментов и одного центрального неподвижного диаметрами по 40см. [2]

С середины 1980х до 2018го телескоп находился на консервации. Электронные системы управления монтировкой, сельсинами и позиционированием зеркал устарели и морально и физически. Современные устройства точной установки сегментов превышают финансовые возможности, а их поставка затруднена в связи с санкциями. Опыт собственного производства подобной техники отсутствует.

К началу 2021го года удалось реализовать ряд технических и программных решений, позволивших начать эксплуатацию Синтеза на базе временного телескопа.

Научные задачи: фотометрия и астрометрия широкого круга объектов, алертные наблюдения (в частности послесвечений гамма-всплесков) поисковые работы (новые и сверхновые, килоновые, транзиенты и др.).

# Аппаратное устройство системы

Временный телескоп:

- Рефлектор Ньютона 1765/350, гид 60мм

- Две камеры (основная QHY9 и гидирующая QHY5)

- Электрофокусёр на базе Arduino

- Колесо фильтров Starlight Xpress 7х1.25”

Для управления двигателями монтировки был разработан специальный программный регулятор, который обеспечивает точное позиционирование монтировки за небольшое время.

Осенью 2020го года в качестве первой пробной научной задачи была начата систематическая съемка по программе астрометрических наблюдений спутников Урана и Нептуна совместно с ГАО РАН. Приемником является камера QHY-9 на сенсоре KAF 8300M, размер пикселя 5.4 мкм, масштаб 630 mas/pix, рабочее поле 35×26 угловых минут. Типичное время накопления 45 секунд.

Часть наблюдений проводилась с включенным в экспериментальном режиме автогидом на базе малого рефрактора 50/183 мм и камеры QHY5L-II-M. Автогидирование позволило компенсировать периодику по оси альфа на масштабах в 180 сек  и более.

К началу декабря 2020го года удалось провести более 170 наблюдений спутников Нептуна и 500 – спутников Урана. Проницание составило 19 m, астрометрические ошибки около 50 mas.

Планируется наладить работу колеса фотометрических фильтров, увеличить диапазон доступных выдержек, написать драйвера монтировки и крыши для распространённого стандарта INDI (Linux), определить области безопасных перемещений телескопа, отработать взаимодействие с погодной станцией, настроить автоматическую астрометрию кадров, сделать систему бесперебойного питания для всех устройств, реализовать автоматическое восстановление работоспособности системы при сбоях. Ориентировочные сроки: полная автоматизация телескопа 2022й год, создание нового метрового зеркала 2023-24й год. Предполагаемая оптическая система главного телескопа – цельное параболическое или гиперболическое главное зеркало с корректором и приёмником в прямом фокусе с аберрациями укладывающимися в пиксель 9 микрон на поле зрения не менее 30’х30’. Главным преимуществом этого инструмента станет полная автоматизация: начало и завершение наблюдений по сигналам от метеодатчиков, возможность работы как по заранее заданному списку задач и алертам, так и онлайн-взаимодействие с веб-интерфейсом для удаленного доступа к телескопу коллег из других организаций.

# Литература

- Ustinov N. D., Vasilev A. S., Vysotskii Iu. P. et al. AST-1200 astronomical telescope having a sectional main mirror // Optiko Mekhanicheskaia Promyshlennost. — 1985. — Vol. 52. —P. 22–25.

- Basov N. G., Dimov N. A., Gvozdev M. I. et al. New Astronomical Telescope AST-1200 with a Segmented Actively Controlled Primary Mirror // The MMT and the Future of GroundBased Astronomy. — 1979. — Vol. 385. — P. 185.