Оценка фотоумножителей большой площади для использования в проекте нового Баксанского Большого Нейтринного Телескопа

Ушаков Н.А.

Аспирант, сотрудник

Институт ядерных исследований Российской академии наук, Москва Россия

E–mail: nikitaushakoff@gmail.com

На Баксанской нейтринной обсерватории Института Ядерных Исследований РАН (БНО ИЯИ РАН), располагаемой в горах Кавказа, предполагается создать детектор нейтрино большого объема на основе жидкого сцинтиллятора с массой мишени 10 кт [1][2]. На данный момент закончена первая стадия проекта, создание и запуск прототипа с массой мишени 0.5 т. А вторая стадия, создание прототипа с массой мишени 5 т, находится на этапе сборки детектора.

Одним из важнейших элементов сцинтилляционных детекторов являются фотоэлектронные умножители (ФЭУ), непосредственно регистрирующие вспышки от сцинтиллятора. Выбор конкретной модели ФЭУ накладывает определённые ограничения на энергетическое и временное разрешение детектора.

В докладе представлены результаты исследований крупногабаритных ФЭУ различных типов нескольких производителей для использования в новом Баксанском Большом Нейтринном Телескопе. Были сформулированы требования к фотоприемникам, которые будут использоваться в телескопе. Были тщательно изучены параметры 8-дюймовых, 10-дюймовых и 20-дюймовых ФЭУ. В качестве 8-дюймовых ФЭУ были рассмотрены ET9350 от ET Enterprises, R5912 и R5912-100 от Hamamatsu Photonics. В качестве 10-дюймовых ФЭУ рассматривались R7081 и R7081-100 от Hamamatsu Photonics. Помимо этого, был проведён сравнительный анализ указанных ФЭУ с используемыми в проекте JUNO 20-дюймовыми R12860 от Hamamatsu Photonics и MCP-PMT от NNVT [3]. Особое внимание уделялось измерениям чувствительности фотокатода, однофотоэлектронного отклика, TTS, темпов счёта темнового тока и послеимпульсов.

В завершении, был обоснован выбор R7081-100 в качестве основных ФЭУ для детектора, а R5912-100 в качестве дополнительных.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №17-12-01331) и выполнена на Баксанской нейтринной обсерватории ИЯИ РАН (Центр коллективного пользования) при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: номер договора 075-15-2019-1640, уникальный идентификатор проекта RFMEFI62119X0025.

Литература

1. Petkov V.B et al, Baksan large volume scintillation telescope: a current status // J. Phys.: Conf. Ser. 2020, 1468 012244.

2. Ushakov N.A et al, New large-volume detector at the Baksan Neutrino Observatory: Detector prototype // J. Phys.: Conf. Ser. 2021, 1787 012037.

3. An F et al, Neutrino physics with JUNO // J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 2016, 43 030401.