Юстировка телескопа TAIGA-IACT методом Боке: моделирование и анализ

Иванова А.Д. 1, Журов Д.П.2, Гринюк А.А. 3

1студент, 2аспирант, 3сотрудник

1Иркутский государственный университет,

физический факультет, Иркутск, Россия

2 Иркутский национальный исследовательский технический университет,

Иркутск, Россия

3Объединенный институт ядерных исследований,

Дубна, Россия

E–mail: 2013sasha68@gmail.com

Атмосферные черенковские телескопы (АЧТ) установки TAIGA-IACT [1] входят в состав единого экспериментального комплекса TAIGA [2], расположенного в Тункинской долине (республика Бурятия, Россия), в 50 км от озера Байкал. Комплекс представляет собой гибридную систему детекторов и создается для решения широкого круга фундаментальных задач физики космических лучей и гамма-астрономии методом регистрации широких атмосферных ливней. К числу данных задач относятся:

- исследование механизма генерации гамма-квантов в известных локальных источниках в области энергии выше 30 ТэВ, проверка гипотезы о генерации протонами гамма-квантов сверхвысоких энергий в остатках сверхновых.

- исследование протяженных (остатки сверхновых, молекулярные облака) галактических источников гамма-излучения в диапазоне 1 - 20 ТэВ.

- поиск новых внегалактических источников гамма-излучения ТэВного диапазона и аксион-фотонных переходов.

- поиск объектов, ускоряющих галактические космические лучи до энергий выше 1000 ТэВ (ПэВатроны)

- поиск диффузного гамма-излучения в области энергий 100 ТэВ - 1000 ПэВ.

- изучение энергетического спектра и массового состава космических лучей в энергетическом диапазоне 100 ТэВ – 1000 ПэВ.

В настоящее время помимо двух АЧТ установки TAIGA-IACT в состав гамма-обсерватории TAIGA также входят сцинтилляционная установка TAIGA-Muon [3] и широкоугольная черенковская установка TAIGA-HiSCORE [4].

Каждый АЧТ установки TAIGA-IACT состоит из сегментированного зеркала в дизайне Дэвиса-Коттона и регистрирующей камеры. Зеркало содержит 34 сегмента с общей площадью ~ 10 . Фокусное расстояние телескопа 4.75 м. В фокусе зеркал располагается камера на базе 560 оснащенных конусами Винстона ФЭУ XP1911 диаметром около 2 см каждый. АЧТ регистрируют изображение черенковского излучения, генерируемого каскадами релятивистских заряженных частиц, возникающих при взаимодействии гамма-квантов и заряженных космических лучей с ядрами атомов атмосферы. Для получения четкого изображения в камерах АЧТ и последующей корректной оценки параметров зарегистрированных событий и гамма-адронного разделения крайне важно использовать правильно настроенную оптику телескопа. Юстировка телескопов может осуществляться несколькими методами, такими как: юстировка на двойном фокусном расстоянии [5], с использованием удаленного источника света [6], слежение за звездой [7]. Однако наиболее интересным и перспективным является метод Боке [8]. Этот метод предполагает проведение теоретического расчета с целью изготовления шаблона, который является четким изображением сегментированного зеркала при его освещении точечным изотропным источником света, и дальнейшее сопоставление экспериментального изображения с данным шаблоном. Юстировка при помощи метода Боке может быть проведена практически в любое время, не требует передвижения камеры и дает информацию об отдельных сегментах зеркала.

В докладе подробно описан метод Боке, приведено его сравнение с другими существующими методами, представлены результаты экспериментальных измерений на ранее отъюстированном телескопе и теоретических расчетов. Также описан процесс компьютерного моделирования, благодаря которому получен шаблон зеркал и, соответственно, осуществлена юстировка первого АЧТ установки TAIGA-IACT. Указаны перспективы использования данного метода на втором и последующих АЧТ, развертывание которых производится в настоящее время.

Литература

- Budnev N., Astapov I., Bezyazeekov P. et al. TAIGA experiment: present status and perspectives// Journal of Instrumentation. – 2017. – Aug. – Vol. 12, no. 08. – P. C08018.

- Kuzmichev L.A., Astapov I.I., Bezyazeekov P.A. et al. TAIGA gamma observatory: status and prospects// Physics of Atomic Nuclei. – 2018. – Jul. – Vol. 81, no. 4. – P. 497–507

- Ivanova A., Budnev N., Chiavassa A. et al. Design features and data acquisition system of the TAIGA-Muon scintillation array// Journal of Instrumentation. – 2020. – Jun. – Vol. 15, no. 06. – P. C06057.

- Astapov I. I., Barbashina N.S., Bogdanov A.G. et al. The TAIGA-HiSCORE array prototype: Status and first results// Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. – 2017. – Apr. – Vol. 81, no. 4. – P. 460–463.

- Toner, J. A., Acciari V.A., Cesarini A. et al. Bias alignment of the VERITAS telescopes// Proceedings of the 30th International Cosmic Ray Conference. – 2008. – Vol. 3. – P. 1401.

- Cornils R. The optical system of the HESS II telescope. – 2005.

- McCann A., Hanna D., Kildea J. et al. A new mirror alignment system for the VERITAS telescopes// Astroparticle Physics. – 2010. – Jan. – Vol. 32, no. 6. – P. 325–329.

- Ahnen Max L., Baack Dominik, Balbo Matteo et al. Bokeh mirror alignment for Cherenkov telescopes// Astroparticle Physics. – 2016. – Sep. – Vol. 82. – P. 1–9.