Анализ данных теста прототипа детектора SuperFGD на пучке в CERN

Дергачева А.Е.1, Хотянцев А.Н. 2

1аспирант, 2научный сотрудник

Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), 
Москва, Россия
E–mail: dergacheva@inr.ru

T2K – эксперимент с длинной базой второго поколения, который получил первый намек на CP – нарушение в нейтринных осцилляциях и исключил сохранение CP-симметрии на уровне значимости 2 стандартных отклонения [1]. В 2016 году коллаборация T2K опубликовала публичное заявления об официальном запуске проекта модернизации ближнего детектора ND280 [2]. Цель этого проекта - улучшить характеристики ближнего детектора для измерения скорости взаимодействия нейтрино и ограничить поперечные сечения взаимодействия нейтрино таким образом, чтобы систематическая неопределенность в количестве предсказанных событий в дальнем детекторе Супер-Камиоканде снизилась примерно до 4% [2]. Программа модернизации включала разработку нового высокосегментированного полностью активного сцинтилляционного нейтринного 3D детектора SuperFGD (Рис.1.) [1]. Детектор, окончательно собранный в январе 2021 года, состоит из ~ двух миллионов оптически независимых 1x1x1  кубиков из пластикового сцинтиллятора, считывание сигнала с которых будет производиться вдоль трех направлений спектросмещающими волокнами [2].

Рис. 1. Схематический вид детектора SuperFGD. Матрица из 2x2x2 сцинтилляционных кубика иллюстрирует 3D считывание спектросмещающими волокнами [1].

Для более детального изучения свойств сцинтилляционных кубиков на пучке ускорителя в CERN осенью 2017 года был протестирован прототип детектора SuperFGD, представляющий собой матрицу 5x5x5 кубиков (Рис.2.) [1]. В каждом кубике размером 1x1x1  были просверлены три ортогональных сквозных отверстия диаметром 1.5 мм для размещения спектросмещающих волокон (ø 1мм). Один из концов волокна просматривался фотосенсором, другой покрывался светоотражающей краской на основе алюминия.

В тесте последовательно использовались два типа электроники. Все каналы считывались многоканальной платой, разработанной для Baby MIND спектрометра. Для измерения основных параметров прототипа использовались изготовленные на заказ предусилители и 16-ти канальный CAEN диджитайзер DT5742.

Рис. 1. Прототип детектора SuperFGD с 3D оптическим считыванием. На правой фотографии показана матрица кубиков с 75 волокнами, установленными для теста на пучке [1].

До и после прототипа были установлены два небольших сцинтилляционных триггерных счетчика размером 3x3x10 , расположенные на расстоянии 26 см, что позволило выбрать минимальные ионизирующие частицы (MIPs) из пучка с позиционной точностью около 3 мм. Также перед прототипом был установлен сцинтилляционный счетчик антисовпадений площадью 10x10  и апертурой 9 мм для входа пучка. Триггеры и счетчик антисовпадений считывались одинаковыми MPPCs 12571-025C.

Всего дигитайзер считывает 12 спектросмещающих волокон, как показано на рис. 2, небольшой триггерный счетчик и два канала от счетчика антисовпадений. Расположение считывающих волокон позволяет измерять параметры 9 кубиков в переднем слое и 9 кубиков в заднем слое прототипа. Все остальные из 75-ти волокон не были задействованы в анализе.

В анализе результатов теста прототипа SuperFGD на пучке исследовались такие параметры, как световыход, временное разрешение и оптический кросстолк между кубиками.

Для анализа были использованы 13 точек сканирования пучка в горизонтальном направлении с шагом 2 мм через 3 кубика в переднем и в заднем слоях прототипа.

Литература

- O. Mineev et al., Beam test results of 3D fine-grained scintillator detector prototype for T2K ND280 neutrino active target, Nucl. Instrum. Meth. A 923 (2019) 134-138 [physics.ins-det/1808.08829]

- K. Abe et al. (T2K Collaboration), T2K ND280 Upgrade - Technical Design Report, CERN-SPSC-2019-001 [physics.ins-det/1901.03750]