Медицинские изотопы в ядерных реакциях под действием

альфа-частиц на ядрах natEr

Хоменко И.А.1,2, Кормазева Е.С.2

Студент

1 Московский физико-технический институт (НИУ),

ИНБИКСТ, Москва, Россия

2 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: homenko.ia@phystech.edu

Одним из векторов развития ядерной медицины является расширение спектра применяемых в ней радиоактивных изотопов различных химических элементов. Это позволит не только избежать кризисов, связанных с поставками в медицинские учреждения наиболее часто применяющегося 99mTc, но и разнообразить используемые в диагностике и терапии химические формы.

В данной работе изучались продукты ядерных реакций, образовавшиеся под действием альфа-частиц на ядрах эрбия с природным изотопным составом (162Er (0,139%), 164Er (1,601%), 166Er (33,503%), 167Er (22,869%), 168Er (26,978%), 170Er (14,901%)). Была проведена серия экспериментов по облучению мишенных конструкций из стопки фольг («stacked-foil technique») со стартовыми энергиями альфа-частиц 42.5, 60.5, 61.5 МэВ. Тонкие мишени (толщина 4-12 мг/см2) из Er2O3 были приготовлены методом осаждения из ацетона, где связующим элементом выступал коллодий. Облучение проводилось на изохронном циклотроне У-150 (НИЦ «Курчатовский институт»). Ток и энергия пучка отслеживалась по рекомендованным МАГАТЭ реакциям natAl(α,x)24Na, natTi(α,x)51Cr, natCu(α,x)66,67Ga, natCu(α,x)65Zn совместно с теоретическими расчетами энергетических потерь. Продукты реакций в каждом тонком слое определялись путем серий гамма-спектрометрических измерений (Canberra, Ge).

По результатам эксперимента были получены сечения реакций: natEr(α,x)165,166,167cum, 168Tm, natEr(α,x)166,167,169Yb. Они согласуются с аналогичными данными, опубликованными в литературe [1,2], и дополняют их в энергетическом диапазоне альфа-частиц от 50 до 60 МэВ.

Среди образовавшихся изотопов особый интерес для медицины представляют 167Tm (диагностика и терапия костных опухолей [3]), 169Yb (брахитерапия [4]), 165Er (терапия и диагностика [5]). Для них были рассчитаны выходы, подобраны оптимальные условия облучения и конфигурации мишенной конструкции.

Была разработана двухступенчатая методика выделения 165Er из облученной смеси на основе жидкостной хроматографии с использованием коммерчески доступного сорбента LN resin.

Литература

1.	Király B. et al. Excitation functions of alpha-induced nuclear reactions on natural erbium // Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 2008. Vol. 266. P. 549–554.

2.	Saito M. et al. Production cross sections of ytterbium and thulium radioisotopes in alpha-induced nuclear reactions on natural erbium // Appl. Radiat. Isot. 2019. Vol. 154. P. 108874.

3.	Neves M., Kling A., Oliveira A. Radionuclides used for therapy and suggestion for new candidates // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2005. Vol. 266, № 3. P. 377–384.

4.	Leonard K.L. et al. A novel ytterbium-169 brachytherapy source and delivery system for use in conjunction with minimally invasive wedge resection of early-stage lung cancer // Brachytherapy. 2011. Vol. 10, № 2. P. 163–169.

5.	Tárkányi F. et al. Experimental study of the 165Ho(p,n) nuclear reaction for production of the therapeutic radioisotope 165Er // Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 2008. Vol. 266, № 15. P. 3346–3352.