Разработка структуры предускорителя-группирователя для нерелятивистского пучка

Гришина К.А.а,б

студент,

аНовосибирский государственный технический университет, 
физико-технический факультет, Новосибирск, Россия

аИнститут ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН
E–mail: grishinakristina21@gmail.com

Для многих приложений, связанных с линейными СВЧ ускорителями, является актуальной задачей захват в режим ускорения непрерывного нерелятивистского пучка, который поступает из источника электронов. В этом случае необходимо устройство, которое позволит преобразовать непрерывный пучок в отдельные сгустки с частотой последующих ускоряющих структур и увеличить их энергию до релятивистских значений. Такой пучок можно инжектировать в регулярные ускоряющие структуры с высоким коэффициентом захвата в режим ускорения.

Линейные ускорители состоят пушек, из которых инжектируются частицы и ускоряющих секций. На входе в каждую ускоряющую структуру есть градиент электрического поля и чем меньше энергия пучка на влете в секцию, тем более сильное влияние на него оказывают краевые эффекты. Если на выходе из пушки частицы имеют энергию 10-15 кэВ и попадают в ускоряющую секцию, то они испытают сильную фокусировку.

# Для того, чтобы минимизировать действие краевых эффектов, кулоновских полей, обеспечить равенство скоростей частиц и фазовой скорости волны в регулярной ускоряющей структуре и захватить наибольшее число частиц необходимо, чтобы пучок на влете имел энергию ≥ 1 МэВ. А для того, чтобы пучок набирал оптимальную энергию, он должен представлять собой набор сгустков, которые следуют друг за другом с частотой f = 2856 МГц или периодом T = 350 пс. Эти условия можно реализовать, например, в структуре, которая из непрерывного пучка с энергией 15 кэВ сформирует набор сгустков с частотой 2856 МГц и энергией ≥ 1 МэВ.

С учетом начальной энергии частиц 15 кэВ и проделанного моделирования, путем подбора длин ячеек и их амплитуд (, получено распределение электрического поля в структуре, а также получены графики зависимости распределения продольной скорости частиц от фазы . В начальный момент скорости всех частиц одинаковы, но по мере пролета частиц через секцию, пучок группируется. Группировка пучка происходит за счёт увеличения скоростей одних частиц и уменьшения скоростей В результате частицы начинают заворачиваться, формируя сгусток (см. рис. 1).

Сделан расчет продольной динамики в программе Astra с учетом пространственного заряда, при начальной энергии электронов 15 кэВ, токах  и  начальным количеством частиц  В результате моделирования получены сформированные банчи (см. рис. 2) и параметры частиц на выходе: количество частиц, выпавших на стенку, процент захвата частиц равный и кинетическую энергию всех частиц на выходе из группирующей секции. Процент токопрохождения порядка 90%, энергия частиц на выходе порядка 1,1 МэВ.

Расчеты показали, что группирователь способен обеспечить необходимые параметры пучка для дальнейшего ввода в регулярную ускоряющую секцию с коэффициентом захвата в режим ускорения более 80%. Поэтому совместно с конструктором разработан чертеж тестовой секции группирователя с переменной длинной ячеек и переменной амплитудой поля (см. рис. 3). Особенность данной группирователя заключается в том, что предусмотрена возможность подстройки частоты путем изменения апертуры ячеек – изменение частоты позволяет регулировать амплитуду поля в ячейках и варьировать набег фазы на ячейку.

# Литература

- Левичев А.Е., Павлов В.М. Линейные СВЧ ускорители: электродинамика ускоряющих структур. Учебное пособие//Н.: ИЯФ_НГТУ, 2014. – 158 с.

- В. М. Павлов. Линейные ускорители. Динамика частиц в линейных ускорителях. Часть II. // Учебное пособие. / Новосиб. ун-т. Новосибирск, 1999, 109 с.

- Лоусон. Дж. Физика пучков заряженных частиц//М.:«Мир», 1980. – 439 с.

# Text boxes

Рис.1. График распределения .

Рис.2. График распределения   при токе

Рис.3. График распределения   при токе