Модернизация системы оптической диагностики на установке «Кальмар»

Казаков Е.Д.1, Чернышев К.И. 2

1научный руководитель, к.ф.-м.н., 2студент

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия
E–mail: 1kazakov_ed@nrcki.ru, 2chernyshev.ki@phystech.edu

Вопросами взаимодействия сильноточных электронных пучков с конденсированными материалами занимаются не один десяток лет, однако, во-первых, с развитием диагностической аппаратуры последнее время появилась возможность более подробно изучить ряд существенных деталей, во-вторых, постоянно появляются новые материалы используемые для защиты от мощных импульсных воздействий, для которых не изучен характер их поведения в экстремальных условиях, в-третьих поведение разлетающейся с поверхности облучаемого образца плазмы оказывает влияние на особенности формирования ударных волн в образце и характер его разрушения, что крайне актуально для целого ряда приложений, связанных с современным материаловедением.

При исследовании разрушения материалов под действием электронного пучка важно наблюдать не только за развитием ударно-волновых процессов, но и за плазмой, разлетающейся с поверхности облучаемого образца, так как её поведение может оказывать влияние на развитие возмущений в образце. Существует множество методов исследования динамики плазмы в вакуумном диодном зазоре, часть из которых уже была реализована на установке «Кальмар» [1-2, 4], однако в большинстве случаев обеспечивалась регистрация в одном из возможных режимов.

В данной работе представлены предложения по развитию оптического диагностического комплекса установки «Кальмар» и некоторые предварительные результаты, полученные при реализации данных предложений. Одной из ключевых задач при исследовании удановолновых процессов под действием сильноточного электронного пучка представляется реализация одновременной регистрации плазменных и ударноволновых процессов. Для этой цели было предложено дополнить диагностическую систему электронно-оптической камерой VICA-25MK. Введенная в эксплуатацию такой камеры, совместно с уже используемой СФЭР-6 позволяет не только регистрировать эволюцию одномерного изображения плазмы в нескольких оптических режимах, но и обеспечить независимую регистрацию динамики плазмы и распространения ударной волны в прозрачных материалах. Также предложено дополнить диагностический комплекс беспаралаксной многокадровой системой электронно-оптического фотографирования, применявшейся ранее для решения схожих задач [3]. В работе также представлены первые результаты внедрения рассматриваемых предложений в экспериментах на установке «Кальмар». Предложенные изменения позволят существенно повысить количество информации, получаемой в экспериментах по исследованию стойкости материалов на установке «Кальмар».

Работа выполнена при поддержке НИЦ «Курчатовский институт» (Приказ №2073 от 09.07.2020).

Литература

- Ананьев С.С., Багдасаров Г.А., Гасилов В.А., Данько С.А., Демидов Б.А., Казаков Е.Д., Калинин Ю.Г., Курило А.А., Ольховская О.Г., Стрижаков М.Г., Ткаченко С.И. Исследование динамики анодной плазмы при воздействии мощного электронного пучка на эпоксидную смолу // Физика плазмы. 2017. Т. 43. № 7. С. 608-615.

- Ананьев С.С., Бакшаев Ю.Л., Бартов А.В., Блинов П.И., Данько С.А., Жужунашвили А.И., Казаков Е.Д., Калинин Ю.Г., Кингсеп А.С., Королев В.Д., Мижирицкий В.К., Смирнов В.П., Устроев Г.И., Черненко А.С., Шашков А.Ю., Ткаченко С.И. // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Термоядерный синтез. 2008. № 4. С. 3-24.

- Демидов Б.А., Казаков Е.Д., Калинин Ю.Г., Крутиков Д.И., Курило А.А., Орлов М.Ю., Стрижаков М.Г., Ткаченко С.И., Чукбар К.В., Шашков А.Ю. Применение лазерной теневой фотографии с электронно-оптической регистрацией в хронографическом режиме для исследования динамики ударных волн в прозрачных материалах //Приборы и техника эксперимента. 2020. № 3. С. 90-95.

- E D Kazakov et al 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1686 012022