Сравнение удельных показателей выброса радиоактивных изотопов йода при нормальной эксплуатации АЭС PWR и BWR

Назарович А.В1 Екидин А.А2 Антонов К.Л2

студент

ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук

старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук

1Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, физико-технологический институт, Екатеринбург, Россия

2Институт промышленной экологии УрО РАН, Екатеринбург, Росиия

E-mail: a.v.nazarovich@mail.ru

E-mail: ekidin@mail.ru

E-mail: antonov.k@gmail.com

С развитием ядерной энергетики следует повышение требований к обеспечению ядерной и радиационной безопасности и охране окружающей среды от радиоактивного загрязнения для обеспечения ее устойчивого развития. Для этой цели использование принципа INPRO (МАГАТЭ) является необходимым. Согласно базовому принципу методологии INPRO проекты новых атомных электростанций должны быть более безопасны для персонала, населения и окружающей среды, чем эксплуатируемые АЭС в настоящее время. [2]. Для подтверждения соблюдения базового принципа INPRO возникает необходимость в обосновании значений для сравнения выбросов проектируемых АЭС с выбросами АЭС, находящихся в настоящее время в эксплуатации. Критерием для сравнения может являться отношение удельного показателя выброса конкретного радионуклида конкретной АЭС к годовой выработке электроэнергии. В число рассматриваемых радионуклидов должны быть включены удельные показатели выбросов радионуклидов, которые формируют не менее 99% эффективной дозы облучаемых лиц и входят в перечень основных дозообразующих нуклидов [1]. В работе получены значения удельных показателей по каждому изотопу за каждый год. Выполнено ранжирование АЭС по категориям с наилучшей, наихудшей и устойчивой практикой. Медианные значения годовых удельных показателей 131I, 132I, 133I и 135I для АЭС PWR составили 1,14·10-7 ГБк/(ГВт∙ч), 5,57·10-7 ГБк/(ГВт∙ч), 1,64·10-7 ГБк/(ГВт∙ч) и 2,30·10-7 ГБк/(ГВт∙ч); для АЭС BWR – 2,90·10-6 ГБк/(ГВт∙ч), 2,60·10-5 ГБк/(ГВт∙ч), 1,65·10-5 ГБк/(ГВт∙ч) и 2,09·10-5 ГБк/(ГВт∙ч) соответственно. Медианные значение удельных показателей для АЭС, которые попали в «наилучшую практику» могут быть использованы при проектировании новых атомных электростанций в качестве опорного значения с целью обеспечения непревышения радиационного воздействия от выбросов изотопов йода на персонал, население и окружающую среду с учетом текущего опыта эксплуатации реакторных установок.

Литература

1. Екидин А.А., Жуковский М.В., Васянович М.Е. Идентификация основных дозообразующих радионуклидов в выбросах АЭС. Атомная энергия. 2016. Т. 120. № 2. С. 106.

2. INPRO methodology for sustainability assessment of nuclear energy systems: safety of nuclear reactors. INPRO manual. IAEA-TECDOC-1902, IAEA, Vienna (2020).