Влияние топливной композиции на длительность кампании топлива ядерного реактора КЛТ-40С

Белявский Сергей Владимирович

Аспирант

Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет, Инженерная Школа Ядерных Технологий, Томск, Россия

Email: svb28@tpu.ru

Российская Федерация – территория с неравномерными плотностью заселения, климатическими условиями и развитием экономики отдельных регионов. Отдаленные территории не располагают развитыми центральным электроснабжением и энергообеспечением, поэтому роль источников энергии играют автономные источники на органическом топливе. Доставка такого вида топлива в регионы может быть дорогостоящей, а эксплуатация ведет к экологическому ущербу окружающей среде. Малые модульные реакторы могут быть одним из решений этого вопроса [1].

Обладая небольшими размерами, они могут обеспечивать небольшие поселения и даже районы электроэнергией, теплом, а также использоваться для опреснения воды и при этом работать намного дольше на одной загрузке топлива в сравнении с органическими источниками. Однако доставка топлива в отдаленные регионы также может стать источником дополнительных затрат. Следовательно, необходимы способы продлить длительность топливной кампании, а соответственно и снизить частоту топливных перегрузок.

Один из таких ядерных реакторов – КЛТ-40С, установленный на плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», находящейся на данный момент возле города Певек.

Работа включает в себя результаты нейтронно-физического расчёта реакторной установки КЛТ-40С при помощи многогруппового приближения. Расчёт проводился для четырех топливных композиций: (U238+U235)O2; (U238+Pu239)O2; (Th232+U235)O2; (Th232+U233)O2. Содержание делящегося изотопа в каждой композиции – 18,6% [2].

Методика расчёта объединяет в себе итерационный метод решения многогрупповых уравнений диффузии и конечно-разностную схему для решения уравнений накопления нуклидного состава [3].

Согласно полученным результатам, наибольшую длительность топливной кампании обеспечивает торий-урановая топливная загрузка. Длительность кампании составила 2,6 года. Также проведена оптимизация диаметра топливного элемента, позволившая увеличить длительность топливной кампании до 3,2 лет.

Литература

- Саркисов А.А. Новое направление развития – ядерная энергетика малой мощности. // Атомная энергия. – 2011. – Т. 111. № 5. – С. 243–245.

- Beliavskii S. V. et al. Effect of fuel nuclide composition on the fuel lifetime of reactor KLT-40S //Nuclear Engineering and Design. – 2020. – Т. 360. – С. 110524.

- Головацкий А. В., Нестеров В. Н., Шаманин И. В. Организация итерационного процесса при численном восстановлении спектра нейтронов в размножающей системе с графитовым замедлителем //Известия высших учебных заведений. Физика. – 2010. – Т. 53. – №. 11. – С. 10-14.