Разрушение горных пород ступенчатым увеличением всестороннего давления

Карцева Т.И.

Аспирант

1 Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ti.kartceva@physics.msu.ru

Впервые представлены результаты экспериментов по ступенчатому увеличению всестороннего давления на образцах песчаника и гранита, проведенных на прессовом оборудовании INOVA-1000 ГО «Борок».

Всестороннее давление увеличивалось как в уже разрушенных осевыми нагрузками образцах, так и в ранее не подвергавшимся нагрузкам цельных образцах в отсутствие осевой нагрузки. Интерес в этих процессах представлял характер акустического отклика: изменение акустической активности и энергетического распределения акустических событий во времени. Такие параметры в данной работе были исследованы отдельно для разных типов механизмов их очагов (C-collapse, S-shear, T-tensile) [1]. При девиаторной (неравномерной) нагрузке обычно около 90% событий приходится на сдвиговые S-типы, но в данных опытах с равномерной нагрузкой доля C-типов (схлопываний, коллапсов) уже становилась сравнимой с долей S-типов, а после установления давления даже превосходила их число.

Выяснилось, что энергетические распределения двух превалирующих типов S и C для событий каждой ступени давления сильно отличаются для цельных образцов: доля крупных событий в основном приходится на C-типы, а мелкие события в основном имеют тип S. В экспериментах с включенными осевыми нагрузками и сформированной ранее разломной зоной соотношение мелких и крупных событий для этих двух типов уже мало отличается. Было выдвинуто предположение, что в изначально цельном образце разрушения могут развиваться в двух независимых процессах: происходит «схлопывание» пор и изначально существоваших в образце трещин и параллельно формируется система новых сдвиговых трещин (сценарий ЛНТ [3]).

Подобное различие энергетических распределений наблюдалось при закачке воды в глубокую скважину [2]. Наклон энергетического распределения наведенной сейсмичности уменьшался по ходу увеличения давления в скважине, что говорит о развитии разрушения в сторону укрупнения трещин. По завершении этого эксперимента параметр так и не опустился до фоновых значений в данном регионе, которые как раз характеризуют существующую систему трещин с большей долей крупных разломов.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ "Фундаментальные и прикладные исследования космоса"

Литература

Zang A. et al. Source analysis of acoustic emissions in Aue granite cores under symmetric and asymmetric compressive loads //Geophysical Journal International. – 1998. – Т. 135. – №. 3. – С. 1113-1130.

Smirnov V., Ponomarev A., Bernard P., Bourouis S. Field Experiment in Soultz-sous-Forêts, 1993: Changes of the Pattern of Induced Seismicity // Acta Geophysica. 2013. V. 61. P. 1598-1625.

Соболев Г. А. Основы прогноза землетрясений. М.: Наука, 1993. 313 с.