Анализ особенностей акустических шумов в горизонтальных добывающих скважинах

Сушина Мария Романовна

Магистр 1 года обучения

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: sushina.maria@yandex.ru

Анализ данных промыслово-геофизических исследований (ПГИ) скважины для определения характера и положения зон притока флюидов – важная и сложная задача, в особенности для скважин с горизонтальным заканчиванием, активно использующихся в настоящее время для добычи нефти и газа. Информация о количестве, расположении и характере зон притока необходима как для оптимизации режима работы исследуемой скважины, так и технологии разработки месторождения углеводородов в целом. Интерпретация стандартных методов ПГИ, успешно применяемых в вертикальных скважинах, в случае горизонтальных скважин часто осложнена сильным влиянием траектории и гравитационным расслоением многофазного потока в скважине [1]. Для повышения информативности ПГИ в комплекс все чаще включается пассивная спектральная акустическая шумометрия, которая может предоставить дополнительные сведения о физико-геологической обстановке в скважине.

В настоящей работе был проведен статистический анализ данных спектральной шумометрии, регистрируемой в эксплуатационных скважинах совместно с типичным набором промыслово-геофизических измерений, включающими в себя измерения температуры, давления, скорости течения флюида и процентного содержания воды по стволу скважины [1]. Статистический анализ данных включал расчет попарных корреляций между измерениями различных датчиков по стволу скважины и корреляций измерений датчиков с траекторией скважины, а также факторный анализ.

В качестве опорных закономерностей генерации шумов потоком флюидов были использованы результаты лабораторных исследований [2,3,4], которые устанавливают взаимосвязь особенностей амплитудно-частотных характеристик спектра акустического шума и особенностей течения флюида, включающих в себя состав и режим течения флюида в скважине и пласте, а также тип коллектора.

Проведенный анализ позволил:

- идентифицировать основные сценарии распределения фаз флюида и их скоростей в зависимости от особенностей траектории и дебита скважины;

- обнаружить корреляционные зависимости:

  - интенсивности низкочастотного спектра акустического шума с измерениями температуры и показаниями расходометрии в работающей скважине;

  - интенсивности различных частотных каналов с измерениями промыслово-геофизических методов на глубинах, соответствующих участкам перегибов траектории скважины.

Работа выполнена в Московском научно-исследовательском центре Шлюмберже.

Литература

- Ипатов А.И., Кременецкий М.И., Геофизический и гидродинамический контроль разработки месторождений углеводородов. – М.: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика»; Институт компьютерных исследований, 2006.

- Коротаев Ю. П., Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений - Москва: Недра, 1981.

- Metelev, I.S., Marfin, E.A., and Gaifutdinov, R.R. The use of spectral sound meter in the study of the physical properties of oil and gas reservoirs. 2016. EAGE. 12th Conference and Exhibition Engineering Geophysics.

- Николаев С.А., Овчинников М.Н., Генерация звука фильтрационным потоком в пористых средах. – Акустический журнал, том 38, 1992.

- Sergeev, S.I., Ryzhikov, N.I. and Mikhailov, D.N. Laboratory investigation of sound induced by gas flow in porous media. Journal of Petroleum Science and Engineering. 2019. V. 172, 654–661