Методика выделения акустического шума потока в трубе при наличии других источников сигнала

Янкова М.М.

Студентка 2-го курса магистратуры.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
механико-математический факультет, Москва, Россия
E–mail: rita.iankova@gmail.com

В настоящее время измерение скорости течения флюида в трубе при транспортировке является актуальной задачей. Расходомеры, применяемые для контроля при добыче углеводородов условно делят на три группы [1]: устройства, основанные на гидравлических методах, устройства с использованием механических средств измерений и устройства, основанные на физических явлениях. К последней группе относятся акустические расходомеры, принцип действия которых основан на анализе акустических колебаний в жидкости. Недостатком данного подхода является возможность наложения колебаний, не связанных с потоком, что может существенно повлиять на качество результатов измерений. Предлагается применить метод отделения полезного сигнала от шума для увеличения точности измерений расхода.

Работа посвящена описанию и применению алгоритма отделения шума, связанного с потоком, при наличии других источников. Обрабатываемые данные получены в лабораторных условиях, экспериментальная установка изображена на рисунке 1. Поток формируется с помощью гидроаккумулятора через один из двух притоков, запись производится в двух точках: до и после притока 2. Основной энергетический вклад в спектр данного сигнала вносят частоты в диапазоне от 0 до 500 Гц, в более высоком частотном диапазоне (500...5000 Гц) гармоники распределены равномерно с значительно более низкой амплитудой. На лабораторную запись накладывается синтетический гармонический сигнал с частотой источника 60 Гц, моделирующий колебания, создаваемые работающим насосом в гидравлической модели аналогичной лабораторной установке. Основная энергия в спектре синтетического сигнала локализована вблизи 60 Гц, остальные частоты распределены равномерно, причем амплитуды низкочастотных гармоник несколько выше высокочастотных.

Для разделения полученного комбинированного акустического сигнала на шум потока и синтетический сигнал предлагается воспользоваться методом независимых компонент (Independent Component Analysis, ICA) [2, 3]. В результате использования данного метода были получены две компоненты комбинированного сигнала, одна из которых имеет максимальную гармонику на частоте синтетического шума, другая по своему спектральному составу близка к акустическому сигналу гидроаккумулятора. Таким образом, для описанных условий, данный подход позволяет выделить полезный акустический шум потока при наличии других сигналов в смеси.

Рис. 1. Схема экспериментальноый установки

Литература

- Аохань Ф., Степанов А. Б. Современные методы и средства измерения расхода нефти и нефтепродуктов //Неразрушающий контроль: сборник трудов VI Всероссийской научно-практической конференции" Неразрушающий контроль: электронное приборостроение, технологии, безопасность", Томск, 23-27 мая 2016 г. Т. 1.—Томск, 2016. – Изд-во ТПУ, 2016. – Т. 1. – С. 6.

- Монахова Ю. Б., Цикин А. М., Муштакова С. П. Метод независимых компонент как альтернатива методу главных компонент и дискриминантным алгоритмам в обработке спектрометрических данных //Журнал аналитической химии. – 2015. – Т. 70. – №. 9. – С. 925-925.

- Hyvärinen A. Survey on independent component analysis. – 1999.