Математическое моделирование дифракции электромагнитной волны на зеркале со скруглёнными краями в векторном случае

Новикова Софья Сергеевна

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: sofnovik@gmail.com

Решение задач радиолокации и маскировки требует подробного изучения характеристик рассеяния плоской электромагнитной волны для различных объектов [1].С этой целью в настоящее время в практической электродинамике применяются компактные полигоны [1,3]. Они представляют собой измерительные стенды, состоящие из безэховой камеры, источника электромагнитного излучения, опорно-поворотного устройства и коллиматора — прибора, предназначенного для преобразования сферической волны от точечного источника в плоскую волну. Это устройство позволяет преобразовать сферическую волну источника в плоскую волну. Типичным коллиматором на сегодняшний день является зеркало в виде несимметричного выреза параболоида вращения [1]. Дифракционные эффекты, образующие на кромке зеркала, могут существенно искажать поле в рабочей зоне [6]. Существует два основных способа борьбы с дифракцией на краях параболического зеркала [5]. Это  скругление кромки зеркала и использование зеркала с зазубренной кромкой. Во многих статьях говориться, что зеркало со скругленной кромкой дает более качественный и точный результат [5].

Для решения  задачи синтеза зеркала со скругленными краями необходимо иметь надежную программу решения прямую задачу. Целью данной работы является разработка программы позволяющей решать задачу дифракции на зеркале со скругленными краями в трёхмерном векторном случае.  Эффективным подходом к решению задачи дифракции на идеально проводящих телах является сведение краевой задачи для уравнений Максвелла к интегральному уравнению и поиск численного решения этого уравнения[7], построение которого можно разбить на три основных этапа:

- Дискретизация области (введение треугольной сетки на поверхности металлического зеркала)

- Сведение интегрального уравнения к системе линейных алгебраических уравнений

- Решение системы линейных алгебраических уравнений.

Для упрощения в данной работе было выбрано симметричное зеркало. Однако сразу рассматривается полная векторная постановка задачи без упрощений, связанных с симметрией. Это обстоятельство позволяет перейти к рассмотрению несимметричного зеркала, разработав лишь алгоритм его триангуляции. Зеркало является поверхностью вращения кривой. Кривая представлена на Рис. 1. Она состоит из выреза параболы, со скруглениями в виде эллипса[2].

Рис. 1: Образующая кривая параболического зеркала со скруглениями.

Для триангуляции параболического зеркала со скругленными краями в настоящей работе применяется прямой метод [3]. Генерация сетки на поверхности производится при помощи параметрического пространства [5], так как поверхность удобно задать параметрически [2]. Прямой метод в данном случае является наиболее подходящим, так как класс рассматриваемых поверхностей сильно ограничен. В прямых методах сетка строится за один шаг, и координаты всех узлов, как и связи между узлами, известны заранее. Главные преимущества прямых методов – скорость работы и надежность. Сетка строится при минимальной затрате ресурсов, то есть её топология определяется некоторым набором правил [3].

Задача дифракции сводится к интегральному уравнению для поверхностной плотности тока   на поверхности зеркала S:

(1)

где  - нормаль к поверхности,  и  - векторный и скалярный потенциалы соответственно:

,                      (2)

Интегральное уравнение решается численно с использованием метода моментов. Используются базисные функции Рао-Вильтона-Глиссона:

(3)

где пара соседних треугольников с площадью  соответственно, имеющие общее ребро с номером n и длиной ; , ,  (,  радиусы-вектор свободной вершины в треугольниках соответсвенно)

Поверхностный ток  приближается  линейной комбинации базисных функций : .Для отыскания скалярных коэффициентов необходимо решить систему линейных алгебраических уравнений[7].

В работе реализован численный алгоритм для решения прямой задачи. Получены токи на поверхности параболического зеркала со скругленными краями, а также поле в ближней зоне.

Литература

- Балабуха Н. П., Зубов А. С., Солосин В. С. Компактные полигоны для измерения характеристик рассеяния объектов. – 2007.

- Боголюбов А. Н. и др. Математическое моделирование электромагнитного поля в рабочей зоне компактного полигона //Физические основы приборостроения. – 2018. – Т. 7. – №. 2. – С. 54-60.

- Галанин М.П., Щеглов И.А. Разработка и реализация алгоритмов трёхмерной триангуляции сложных пространственных областей: прямые методы // Препринты ИПМ им. МВ Келдыша. 2006. № 10.

- Burnside W. et al. Curved edge modification of compact range reflector //IEEE transactions on antennas and propagation. – 1987. – Т. 35. – №. 2. – С. 176-182.

- Pascal Jean Frey, Paul-Louis George. Mesh Generation: Application to Finite Elements// HERMES Science Europe Ltd, 2000

- Lee T. H., Burnside W. D. Performance trade-off between serrated edge and blended rolled edge compact range reflectors //IEEE Transactions on Antennas and Propagation. – 1996. – Т. 44. – №. 1. – С. 87-96.

- Rao S., Wilton D., Glisson A. Electromagnetic scattering by surfaces of arbitrary shape //IEEE Transactions on antennas and propagation. – 1982. – Т. 30. – №. 3. – С. 409-418.