Моделирование динамики распределения концентрации углекислого газа в лесу на основе данных измерений методом турбулентных пульсаций

Саляхова Е.О.

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: salyakhovakate@gmail.com

Целью работы является обработка и интерпретация данных многолетних измерений распределения по высоте углекислого газа, водяного пара, температуры, скорости ветра, его направления и т.д. методом турбулентных пульсаций в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике (Тверская область). Для этого используется квазиодномерная гидродинамическая модель, основанная на усредненных уравнениях неразрывности и Навье-Стокса для компонент скорости ветра и уравнении диффузии-реакции для концентрации CO2. В модели учитывается зависимость искомых величин только от высоты, так как на изучаемой территории растительность можно считать горизонтально-однородной, а поверхность ровной.

В усредненном уравнении Навье-Стокса возникают слагаемые, содержащие средние значения от произведений пульсирующих (“случайных”) компонент скорости. Эти слагаемые выражаются по аналогии с молекулярной диффузией, но вместо коэффициента диффузии используется коэффициент турбулентного обмена K, который выражается через турбулентную кинетическую энергию e (ТКЭ) и скорость ее диссипации ε [3]:

,

где  – модельная константа. Величины e и ε также удовлетворяют уравнениям типа диффузия-реакция.

Используемая модель включает в себя следующую систему уравнений [1, 3]:

,    ,

где  – усредненная скорость ветра, P – давление, f – параметр Кориолиса (он появляется потому, что используемая СК не является инерциальной системой отсчета), LAD(z) – плотность фитомассы,  – безразмерный коэффициент сопротивления растительности;

,   ,

где T – температура, q – удельная влажность,  – отклонение виртуальной температуры от сухоадиабатического профиля ,  – вспомогательная функция для оценки ,  – модельные константы [3,4];

где C – концентрация углекислого газа, Fb – плотность источников CO2 за счет дыхания растительности и почвы, Fph – плотность стоков CO2 за счет фотосинтеза [5].

Выбор в качестве искомой функции  масштаба частоты (удельной скорости диссипации ТКЭ) обусловлен тем, что данная модель обладает меньшей неопределенностью в турбулентных числах Прандтля и Шмидта () в пределах растительного покрова, нежели модель, в которой используются уравнения непосредственно для e и ε [4].

Начальные и граничные условия в модели выбираются из условий согласования с классическим логарифмическим профилем скорости ветра по высоте [2]. Для концентрации углекислого газа начальное условие и значение на верхней границе берутся равными средней концентрации CO2 в приземном слое, а поток на нижней границе, обусловленный почвенным дыханием, оценивается из сравнения экспериментальных и модельных данных.

Ряд нормировочных констант в модели является набором управляющих параметров. Их оценка проводится путем минимизации квадрата нормы разности экспериментальных и модельных данных о распределении по высоте скорости ветра и концентрации CO2.

Литература

- Дубов А.С., Быкова Л.П., Марунич С.В. Турбулентность в растительном покрове. Гидрометеоиздат. Ленинград. 1978.

- Мухартова Ю.В., Мангура П.А., Левашова Н.Т., Ольчев А.В. Выбор граничных условий при моделировании процессов турбулентного переноса в приземном слое атмосферы // Компьютерные исследования и моделирование. 2018, 10 (1), стр. 27-46.

- Garrat J.R. The atmospheric boundary layer. Cambridge University press. 1992.

- Sogachev A., Panferov O. Modification of two-equation models to account for plant drag // Bound. Lay. Meteorol. 2006, 121 (2), p. 229-294.

- Mukhartova Yu.V., Krupenko A.S., Mangura P.A., Levashova N.T. A two-dimensional hydrodynamic model of turbulent transfer of CO2 and H2O over a heterogeneous land surface // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 2018, 107, 012103.