Двухцветные световые пули при конкуренции дисперсии второго и третьего порядков

Чуприков И.Ю.

Аспирант, 1 год обучения

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E–mail: ivchuprikov@gmail.com

Наложение эффектов нелинейности, дифракции и дисперсии может привести к образованию локализованных световых волн, которые остаются ограниченными в пространственных направлениях, поперечных к направлению распространения, а также во времени. Этот ограниченный волновой пакет часто называют световыми пулями или пространственно-временными солитонами. Фактически пространственно-временной солитон представляет собой обобщение самоканалированных пучков во временную область. Существование и устойчивость самоканалированных пучков в нелинейных средах изучается с 1964 г., когда впервые было обнаружено это явление.

Возможность формирования пространственно-временных солитонов зависит от многочисленных факторов, основными из которых являются дифракционное уширение, поведение дисперсии групповой скорости (ДГС) и нелинейные свойства среды.

Так, например, для сред с кубической нелинейностью характерна неустойчивость пространственно-временных солитонов, а в средах с нелинейностью второго порядка, наоборот, существует возможность формирования устойчивых световых пуль. Это обусловлено тем, что в таких средах не происходит пространственно-временной коллапс.

Световые пули в средах с квадратичной нелинейностью были последовательно изучены сначала для аномальной дисперсии групповой скорости, затем и для случаев с нормальной дисперсией групповой скорости. Стоит подчеркнуть, что для случая нормальной ДГС необходимым условием является наличие неоднородной среды, например, фокусирующего волновода. Устойчивость таких пространственно-временных солитонов зависит от следующих факторов: характер нелинейности, дифракция, дисперсия и геометрические параметры волновода.

Характер возникающих нелинейно-дисперсионных эффектов в режиме генерации второй гармоники зависит не только от возможности существования коэффициентов дисперсии групповой скорости разных знаков на основной и на удвоенной частоте, но и от отношения их абсолютных величин.

Особый интерес для изучения представляют случаи, когда несущая частота импульса основной или второй гармоники находится вблизи нуля дисперсии второго порядка. В таком случае различные участки спектра импульса принадлежат областям нормальной и аномальной ДГС.

Литература

1. Kivshar Yu. S., Agrawal G. P. Optical Solitons:  From Fibers to Photonic Crystals, 648 . –– Academic Press, N.Y., 2003.

2. Mihalache D. Rom.  Rep.  Phys.  69, 403. –– 2017.

3. Planar  light  bullets  under  conditions  of  second-harmonic  generation  /Sergey   V.   Sazonov,   Mikhail   S.   Mamaikin,   Maria   V.   Komissarova, Irina G. Zakharova // Physical Review E. –– 2017. –– aug. –– Vol. 96, no. 2.

4. Regimes  of  two-color  light  bullet  formation  in  a  gradient  waveguide  /Sergey   V.   Sazonov,   Aleksey   A.   Kalinovich,   Maria   V.   Komissarova, Irina G. Zakharova // Physical Review A. –– 2019. –– sep. –– Vol.  100, no. 3.

5. Trapping of two-component light bullets in a gradient waveguide with normal  group  dispersion  /  Aleksey  A.  Kalinovich,  Maria  V.  Komissarova, Sergey V. Sazonov, Irina G. Zakharova // PLOS ONE. –– 2019. –– aug. ––Vol. 14, no. 8. –– P. e0220840.