Исследование влияния наличия опоры на рассеянное объектом электромагнитное поле методом математического моделирования

Евстафьев Егор Евгеньевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: egorezbalka@gmail.com

При проведении измерений электромагнитного поля, рассеянного на объекте, возникают искажения, вызванные наличием металлической опоры (пилона) [1], на которой располагается исследуемый объект. Возникающую ошибку можно разделить на две составляющие. Первая порождается полем, рассеянным на опоре. Задача уменьшения этой ошибки решается путём создания опоры с минимальным ЭПР (эффективная площадь рассеяния) (рис.1), и последующим вычитанием из результатов измерений, проведённых на комбинации опора-объект, результатов, полученных при измерении рассеянного поля опоры [3]. Вторая составляющая появляется вследствие переотражения поля между опорой и объектом: поле, рассеянное на объекте, попадает на опору и рассеивается уже на ней, и наоборот. Чтобы уменьшить влияние второй составляющей, воспользуемся предложенным в [5] подходом, согласно которому между опорой и объектом размещается поглощающая пластина с низким ЭПР. В данной работе рассматривается конструкция, когда радиопоглощающая пластина на металлической подложке размещается на опорно-поворотном вале, расположенном наверху пилона, представляющего собой цилиндр оживальной формы наклонённого против направления падения плоской э/м волны. В качестве исследуемого объекта взят металлический цилиндр, расположенный горизонтально на пенопластовой колонне, которая в свою очередь опирается на пластину из радиопоглощающего материала (рис.2). Такая конструкция с радиопоглощающей прослойкой позволяет значительно уменьшить влияние переотражений (рис.3) [4]. В текущем исследовании проведены расчёты для поиска оптимальной толщины радиопоглощающей прослойки для реального диэлектрика. Были получены графики для сравнения конфигураций с использованием поглощающей прослойки и без неё при различных вертикальных  (относительно оси OZ) и горизонтальных  (в плоскости OXY) углах. Анализ графиков показывает, что использование такого вида защиты от переотражения эффективно при  от 120 до 150 градусов, при меньших углах этот метод не даёт улучшения результатов, при углах 165 и больше градусов даёт резкое ухудшение, однако при измерениях эта область не представляет практического интереса.

Рис.1 Опорный пилон, вид сбоку	         Рис.2 Расположение объекта и опоры

Рис.3 Линия кружочков – поле уединённого объекта, пунктирная линия – поле, рассчитанное без использования диэлектрической пластины, сплошная линия – поле, рассчитанное с использованием диэлектрической пластины.

Литература

- Н.П.Балабуха, Ф.С.Зубов, В.С.Солосин – “Компактные полигоны для измерения характеристик рассеяния объектов” Издательство “Наука” 2007

- Л.Д.Гольдштейн, Н.В.Зернов – “Электромагнитные поля и волны” “Советское радио” Москва 1971г

- Шушарин Михаил Максимович, Евстафьев Егор Евгеньевич– “Математическое моделирование рассеяния электромагнитной волны на цилиндре с рёбрами” Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов 2019"

- Евстафьев Е.Е., Шапкина Н.Е., Балабуха Н.П. – “Исследование влияния опоры, на которой расположен объект, на рассеянное объектом электромагнитное поле” 13-ая Международная конференция “Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации” (ARMIMP)

- Penghui Chen, Xiaojian Xu, Yuesong Jiang – “Comparison of Methods to Extract Target Scattering from Scattering of Target-Metal Pylon Combination” School of Electronic and Information Engineering Beihang University Beijing, China

- B.K.Chung, C.H.Tex, H.T.Chuan  – “Modeling of anechoic chamber using a beam-tracing technique” PIER 49, 23–38, 2004