Десублимация гексафторида урана в вертикальные погружные емкости с вертикальным оребрением

Орлов А.А., Верлинский М.В.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет

Отделение ядерно-топливного цикла, Томск, Россия

E-mail: orlovaa@tpu.ru

На разделительных предприятиях потоки газообразного UF6 обедненные и обогащенные по 235U десублимируют в вертикальных или горизонтальных транспортных емкостях. На практике наибольшее распространение получил способ десублимации UF6 в вертикальные погружные емкости. Для увеличения теплообменной поверхности и, как следствие, средней производительности емкостей в них используется оребрение.

Для исследования влияния размеров вертикальных ребер на динамику десублимации UF6 в вертикальных погружных емкостях использовалась математическая модель [1].

Расчеты проводились для вертикальных погружных емкостей объемом 1,0…4,0 м3 с шагом 0,5 м3. Все емкости имели по 12 осесимметрично расположенных ребер. Толщина стенок емкости 8∙10-3 м, толщина ребер 4∙10-3 м. Определение оптимальной ширины и максимальной длины ребер проводили на основе критерия обеспечения максимальной средней производительности емкости при ее заполнении до 70%  свободного объема. Найденные оптимальные значения размеров вертикальных ребер представлены в таблице 1.

Таблица 1. Оптимальные значения ширины и длины вертикальных ребер емкостей различных объемов

| V, м3 | Lопт, м | dопт, м | dопт/R | q, кг/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,132 | 0,317 | 0,7044 | 19,363 |
| 1,5 | 1,412 | 0,355 | 0,7100 | 25,565 |
| 2,0 | 1,564 | 0,391 | 0,7109 | 30,286 |
| 2,5 | 1,604 | 0,427 | 0,7117 | 33,627 |
| 3,0 | 1,622 | 0,462 | 0,7108 | 36,643 |
| 3,5 | 1,582 | 0,497 | 0,7100 | 38,806 |
| 4,0 | 1,542 | 0,532 | 0,7093 | 40,925 |

где V – объем емкости, Lопт – оптимальная длина вертикальных ребер, dопт – оптимальная ширина вертикальных ребер, R – внутренний радиус емкости, q – средняя производительность емкости.

Показано, что при увеличении объема емкостей от 1,0 до 4,0 м3 средняя производительность увеличивается примерно в 2 раза, оптимальная ширина ребер увеличивается на 68%. Наибольшая средняя производительность наблюдается при максимальной длине ребер.

Литература

1. Орлов А.А., Цимбалюк А.Ф., Малюгин Р.В. Десублимация UF6 в емкостях с вертикальным оребрением // Теоретические основы химической технологии. – 2020. – Т. 54. - № 1. – С. 52-61.