Цифровое моделирование внутрикорпусных устройств ВВЭР-1200

Меринова В.Э., Сатин А.А.

Студентка, 5 курс специалитета

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,

факультет Энергомашиностроение, г. Москва

E–mail: merinova_ve@nrcki.ru

Цифровизация давно стала не только неотъемлемой частью современной жизни, но одним из приоритетных направлений в экономике многих мировых держав. Цифровые модели позволяют с высокой вероятностью прогнозировать состояние объектов, реализовывать условия нормальной эксплуатации и аварийные ситуации. Это увеличивает глубину понимания процессов, происходящих в конструкциях, а также помогает снизить издержки производства и более точно рассчитать экономику проекта.

Особенно актуальная проблема создания цифровых моделей для зарубежных атомных электростанций (АЭС) с водо-водяными энергетическими реакторами нового поколения (ВВЭР-1200 и ВВЭР-ТОИ). Объектом рассмотрения данной работы были выбраны внутрикорпусные устройства (ВКУ) реактора ВВЭР-1200, а именно – шахта внутрикорпусная (ШВК) и выгородка [1].

Трехмерные модели ШВК и выгородки создавалась в программном комплексе КОМПАС-3D V16 с последующей передачей через обменный формат x_t в среду ANSYS Mechanical APDL v 17.2.

Объединение ШВК и выгородки между собой производилось с помощью двух операций – создания контактной пары и с применением процедуры Coupling. Контактная пара была создана между нижней частью выгородки и верхней поверхностью опорной плиты, являющейся частью ШВК. Процедура Coupling была применена в области отверстий на дистанционирующей решетке, использующихся для закрепляющих выгородку труб с наконечниками.

Далее к цифровой модели был приложен ряд нагрузок, соответствующих режиму нормальной эксплуатации (НЭ) ядерного реактора. К узлам в нижней части ШВК была приложена сила, вызванная действием ТВС (с учётом поджатия) и стояков [2]. Для моделирования действия теплоносителя было задано давление, которое составило 16 МПа в зоне «горячих» патрубков и 16,2 МПа в зоне «холодных» патрубков. Собственный вес конструкции учитывался путём введения условной плотности, содержащей в себе поправку на выталкивающую силу.

Для закрепления модели использовалась функция Displacement, прикладываемая к верхнему борту ШВК и запрещающая перемещения в любом направлении.

При расчете были приняты следующие допущения:

- не учитывалось изменение механических свойств материалов реактора под облучением;

- расчет проводился только для механических нагрузок;

- выгородка выполнена единым элементом, без деления на четыре кольцевых элемента;

- не учитывалось влияние поперечных отверстий выгородки;

- рассматривалась 1/4 часть конструкции с целью упрощения расчетов.

В результате расчётов было получено напряженно-деформированное состояние ВКУ. Анализ показал, что перемещения и напряжения в конструкциях не превышают допустимых значений. Наиболее нагруженным местом являются отверстия днища ШВК, которые воспринимают нагрузки от веса ТВС и поджимающих усилий.

Авторами планируется проведение дальнейших расчётов, связанных с РУ ВВЭР-1200. Будет разработана модель блока защитных труб (БЗТ), а далее произведено объединение уже имеющейся модели корпуса [3] и ВКУ. Это позволит создать полную цифровую модель РУ ВВЭР-1200, которая может быть использована для отработки режима НЭ и моделирования аварийных процессов.

Литература

- Косоуров К.Б., ред. ВВЭР-1200: эволюция классики. Физические основы эксплуатации, системы и элементы, ядерное топливо, безопасность. М., Логос, 2019.

- Г.П. Карзов и др. Материаловедческие аспекты повышения безопасности эксплуатации энергетических установок типа ВВЭР на основе совершенствования стали для корпусов реакторов. mntk.rosenergoatom.ru: веб-сайт.URL: http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/files/2014/Sections/3.1./G.P._Karzov__B.Z._Margolin__I.V._Tepluxina__V.A._Piminov.pdf (дата обращения: 05.03.21)

- Меринова В. Э. Анализ прочности корпуса водо-водяного реактора большой мощности. Политехнический молодежный журнал. № 07, 2020.