Математическое моделирование МГД- явлений в алюминиевом электролизёре с учётом неоднородности свойств сред.

Анпилов С.В., Складчиков С.А., Лапонин В.С., Савенкова Н.П.

Сотрудник, к.ф.-м.н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет вычислительной математики и кибернетики, Москва, Россия

E-mail: anpilov@cs.msu.ru

(Анпилов С.В. - выступающий)

Основным показателем работы электролизёра является выход по току – отношение между практическим и теоретическим производством алюминия. Одной из первопричин снижения выхода по току – выгорание анодов и неравномерность (как пространственная, так и временная) распределения свойств сред, приводящее к перераспределению плотности электрического тока в сторону неравномерности, что негативно сказывается на МГД-стабильности работы электролизёра.

Для уменьшения энергетических потерь нужно слой электролита по возможности уменьшать, но при этом на поверхности раздела металл-электролит могут возникнуть колебания. При некоторых условиях наблюдается рост амплитуд этих волн, который называется неустойчивостью или магнито-гидродинамической  (МГД) нестабильностью.

Разработанная ранее авторами двухфазная трехмерная магнитогидродинамическая модель [1], основанная на уравнениях Навье-Стокса [2, 3] и Максвелла, была расширена введением возможности учёта не только изменения формы токораспределяющих анодов вследствие электрохимических реакций и динамики дисперсной среды (образующихся в результате реакции пузырьков технологических газов), но также и зависимости свойств сред (вязкости, теплоёмкости, сопротивления и коэффициента теплопроводности) от температуры - что позволяет исследовать динамику перераспределения токов и оказываемое влияние на МГД-устойчивость работы электролизёра, что позволяет получить более точные результаты при моделировании этого физического явления.

В результате численного моделирования, учитывающего реальные геометрические и технологические параметры ванны, получены поля скоростей в алюминии, электролите, а также распределение сопротивления многофазной среды и распределение электрического тока, построена граница раздела сред в динамике процесса.

Литература

- Савенкова Н.П., Анпилов С.В., Кузьмин Р.Н., Проворова О.Г., Пискажова Т.В. Двухфазная 3D модель мгд-явлений алюминиевого электролизёра. // Сборник докладов третьего международного конгресса «Цветные металлы - 2011». Красноярск,. – С. 282-286.

- Дорохов И.Н., Кафаров В.В., Нигматулин Р.И., Методы механики сплошной среды для описания многофазных многокомпонентных смесей с химическими реакциями и процессами тепло и массопереноса // Прикладная математика и механика. 1975. Т.39, No.3.  С. 485-496.

- Chung T.J. Computational Fluid Dynamics, 2nd edition, Cambridge University Press, 2010.