Алгоритм управления синхронным двигателем с постоянными магнитами по сигналам ЭДС вращения

Кадигроб Д.В.,1 Горт М.В., 2 Куплевацкий Д.В.3

Студент, 1 курс магистратуры

Федерально государственно автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национально исследовательский университет», Челябинск, Россия.

E-mail: Carr.98@mail.ru

Синхронные двигатели используется во многих отраслях промышленности, особенно в механизмах, где предъявляются высокие требования к поддержанию оборотов двигателя, большая мощность и устойчивости к перегрузкам [1].

Система управления подобным двигателем является одной из самых важных, сложных и дорогостоящих частей и состоит из электронных ключей для подключения к обмоткам двигателя (коммутатора), микроконтроллера, датчиков тока и электрических преобразователей [2]. Совокупность данных компонентов формируют импульсы, с помощью который и происходит управление синхронным двигателем.

На временной диаграмме (рис.1) продемонстрирован управление двигателям синхронного трехфазного двигателя по сигналам датчиков Холла [3]. Метод по сигналам ЭДС вращения заключается в отсеивании сигналов, где включены отрицательные и положительные потенциалы на входе секций двигателя, после чего в отключенной секции фиксируется сигнал ЭДС. Фиксируя данный сигнал и замыкая его по обратной связи, появляется возможность получать сигналы ЭДС вращения в отключенных секциях и тем самым управлять двигателем.

Рисунок 1 – Временная диаграмма синхронного двигателя с постоянными магнитами

Литература

1.Воронин С.Г., Курносов Д.А., Коробатов Д.В., Шабуров П.О., Кульмухаметова А.С. Электромагнитный момент и момент сопротивления на валу синхронного электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов//Журнал «Электротехника». – 2012. С. 2-5.

2.Воронин С.Г. Управление коммутацией вентильного двигателя по сигналам Э.Д.С. вращения// Вестник Южно-Уральского государственного университета. -2001.- №4(04). -С. 77-83.

3.Ramu Krishnan. Permanent Magnet Synchronous and Brushless DC Motor Drives/ Ramu Krishnan -1st Edition: CRC Press,2009.-616 p.

4.Hamid A. Toliyat. Gerald B. Kliman Handbook of Electric Motors/Hamid A. Toliyat, Gerald B. Kliman-2nd Edition: CRC Press,2004.- 850 p.