Расчет среднего пластового давления методом Мэттьюза-Бронса-Хазербрука в горизонтальной скважине

Адельгужина Эмилия Маратовна

Студент, 4 курс бакалавриата

Башкирский Государственный Университет,

физико-технический институт, Уфа, Россия

Email: em.adel99@mail.ru

В процессе разработки нефтегазовых месторождений важнейшим фактором продуктивности скважин является знание значения среднего пластового давления [1].

На сегодня с помощью специальных методов интерпретации ГДИС выполняют расчет среднего пластового давления только для вертикальных скважин и вертикальных скважин с гидравлическим разрывом пласта (ГРП) в замкнутых контурах типа круг и прямоугольник. Но, поскольку сейчас большинство запасов являются трудноизвлекаемыми,  становится важным развитие этих методов для расчета среднего пластового давления  при любом типе заканчивания скважины.

В связи с этим целью работы является оценка возможности корректного расчета среднего пластового давления по горизонтальным скважинам  в низкопроницаемых коллекторах путем анализа применяемых методов расчета среднего пластового давления для вертикальных скважин и расчета среднего пластового давления по горизонтальным скважинам на синтетических и промысловых  данных.

Новизна данной работы заключается в построении безразмерной функции Мэттьюза-Бронса-Хазербрука (МБХ) для горизонтальной скважины, находящейся в прямоугольной замкнутой области [4].

Для апробации метода МБХ с помощью ПК «РН-КИМ» (специализированное программное обеспечение для гидродинамического моделирования) построена модель горизонтальной скважины в ограниченном пласте. Проведено моделирование ее работы (при постоянном забойном давлении) и остановки.

Расчет среднего пластового давления получен с помощью экстраполированного давления, наклона прямолинейного участка по графику Хорнера [3] и безразмерного давления МБХ [2]. Относительная погрешность между  значением среднего пластового давления в модуле «РН-КИМ» и значением, полученным по методу МБХ, составила 2%.

Также апробирование методики МБХ было проведено на примере нагнетательной горизонтальной скважины № xx1. На этой скважине было выполнено исследование методом кривой падения давления (КПД) в июле 2020 года. А с 1 августа 2020 года все скважины этого месторождения были остановлены. Поэтому сравнение среднего пластового давления, полученного в результате интерпретации КПД методом МБХ, проводилось с прямым замером давления на скважине от 11 декабря 2020 года.  В результате относительная погрешность составила 2,5 %.

Литература

- Эрлагер Р. Гидродинамические методы исследования скважин. М, 2006. С. 512.

- Erdal Ozkan, Perfomance of  Horizontal Wells, 1988. P. 290.

- Horner D. R. Pressure Build-up in Wells, Proc, Thirb world Pet.Cong., The Hague (1951) Sec II, P. 503-523.

- Matthews C.S. (Shell Development Co.)  |  Brons F. (Shell Oil Co.)  |  Hazebroek P. (B.P.M.) A Method for Determination of Average Pressure in a Bounded Reservoir  // Transactions of the AIME, 1954. P.182-191.